#### Supra diszperziós beltéri falfesték

Leírás

Vizes Diszperziós Beltéri Falfesték

Felületek

Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton) megfelelő előkészítés után

Tulajdonságok

- matt bevonat

- könnyen felhordható

- gazdaságos

- jó fedőképességű

- páraáteresztő

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz

Sűrűség, g/liter:

1450-1550

Kiszerelés:

4L; 14L;

Színválaszték:

fehér.

Színezés:

Supralux Tilatex színezőkkel tetszőlegesen keverhető

Fényesség:

matt.

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás:

felhordáskor legfeljebb 5% vízzel hígítsuk

Eszközök tisztítása:

csapvízzel.

Kiadósság:

5-6m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

20˚C-on max. 4-6 óra

Átfesthető:

4-6 óra után

Tárolás:

+5 ˚C és +30˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hő-től védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Minőségmegőrzési idő:

Előírásszerű tárolás esetén 24 hónap.

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Az enyves festéket mosással távolítsuk el, a krétásodó felületet gyökérkefével erőteljesen keféljük át. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg. 
A fal, a festék és a levegő hőmérséklete érje el +5 °C-ot. Korongecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli szórással hordható fel. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri kézi glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Suprát hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux beltéri kézi glett
Supralux impregnáló alapozó

Festés:

Supra diszperziós beltéri falfesték

Korábban már festett falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2-3 réteg Suprával átfesteni.