#### Supralux Tilatex Akva

Leírás

Vizes diszperziós beltéri falfesték

Felületek

Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, üvegszál szövetek, préselt lemezek, beton, azbesztcement, gipsz és vakolt felületek megfelelő előkészítés után

Tulajdonságok

- matt, mosható bevonat

- könnyen felhordható

- kimagasló fehérségű

- páraáteresztő

- könnyű feldolgozhatósága és tisztíthatósága miatt különösen alkalmas lakóterek festésére.

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1400-1500

Kiszerelés:

2 L; 4 L; 8 L; 16 L

Tárolás:

+5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték:

fehér, Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás:

Csapvízzel, impregnált felület esetén az első réteg felhordásához legfeljebb 10%, a második réteghez 0-5% víz hozzáadása szükséges.

Kiadósság:

8-9 m2/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

4-6 óra

Átfesthető:

4-6 óra után

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek ) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. 
A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg. 
A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen. Korongecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli szórással hordható fel. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2-3 réteg Supralux Tilatex Akva falfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás:

amennyiben szükséges, Supralux impregnáló alapozó

Festés:

Supralux Tilatex Akva

Korábban már festett falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Tilatex Akva falfestékkel átfesteni.