Poli-Farbe diszperziós belső fal- és mennyezetfesték

Korszerű, jó fedőképességű, gazdaságos felhasználású, könnyen kezelhető diszperziós falfesték. Bevonata matt, tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő.

Alkalmazási terület:

Vakolt, meszelt, vagy már más diszperziós festékkel festett belso falfelületekre, továbbá furészporos tapétára, gipszkarton felületre felhordható.

Választék:2, 5, 14 és 20 literes muanyag vödörben kapható. Felhasználás:

A festendo felületeknek tisztának, száraznak, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A táskásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. A gletteléshez ajánljuk a Poli-Farbe Corso glettgipszet. Új vakolatokon és más erosen szívó felületeken - pl. gipszkartonon, glettelt felületeken - a szívóképesség kiegyenlítésére alkalmazzunk Inntaler diszperziós mélyalapozót. A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a festést a Poli-Farbe diszperziós belső fal- és mennyezetfestékkel, a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással történhet 2-3 rétegben. A rétegek felhordása között biztosítsuk a megfelelo - kb. 2 óra - száradási idot. Nem lehet dolgozni +5°C-nál alacsonyabb homérsékletu festékkel és +5°C-nál hidegebb helyiségben, beleértve a falhomérsékletet is. A festék színezheto pasztell színre Poli-Farbe színezőpasztával, 3-5% mennyiségben, vagy Inntaler színezőfestékkel. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :matt, fehérSzáradási idő :20°C-on: 2 óraÁtfesthetőség :20°C-on: 2 óraTárolás :5-25°C homérsékleten Fagyveszélyes!Minőségét megőrzi :24 hónapigFelhordás :szórással, hengerezéssel, ecsetelésselJavasolt rétegszám :2-3 rétegHígítás :elso rétegben max. 20% vízzel, második, harmadik rétegben max. 10% vízzel.Kiadósság :5-6 m2/liter, 2 rétegben Összetétel:

muanyag diszperzió, titán-dioxid, kálcium-karbonát, kaolin, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelo szellozést.

Szakvélemény:

KERMI E-2005/000800-1