Primalex Standard

Hagyományos bevonat

Kiváló színező képesség

Kopásállóság

Jó fedőképesség

Páraáteresztő

Alkalmazási terület: A Primalex Standard egy fehér falfesték alkalmas vakolatok, gipszkartonok és faforgácslapok beltéri festésére. Jó fedőképesség, kopásállóság és páraáteresztő képesség jellemzi.

Felhasználási mód: A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az enyves, kazeines vagy CMC tartalmú festéket is el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat Unikitt mestertapasszal vagy Triglett beltéri porglettel ki kell javítani. A Triglett beltéri porglett használata vagy gipszes glettelés után a fal szívóképességét Falfix diszperziós mélyalapozóval vagy Diszperzit beltéri alapozó/Glettfix beeresztővel kell kiegyenlíteni. Új, festetlen felületeket protalanítás után Falfix diszperziós mélyalapozóval vagy Diszperzit beltéri alapozóval/Glettfix beeresztővel kell kezelni.
A Primalex Standard hígítása a táblázat szerint történik és alapos megkeverés után azonnal felhordható a felületre ecsettel, hengerrel vagy szórással. Kevésbé szilárd alapoknál hengerrel ne térjünk vissza többször ugyanarra a felületre, mert lehúzhatjuk az előző réteget. A bevonat felhordása rendszerint 2 rétegben történik.