| Héra Prémium selyemfényű belső falfesték/Héra Latex selyemfényű |
| --- |
| Dörzsálló, mosható |
| A HÉRA PRÉMIUM SELYEMFÉNYű BELSŐ FALFESTÉK nagy igénybevételnek kitett lakószobák, irodák, üzlethelyiségek, iskolák, éttermek, szállodák, fal- és mennyezet felületeinek tartós, dekoratív és esztétikus kialakítására alkalmas. |
| Alkalmazási terület: A HÉRA PRÉMIUM SELYEMFÉNYŰ BELSŐ FALFESTÉK nagy igénybevételnek kitett lakószobák, irodák, üzlethelyiségek, iskolák, éttermek, szállodák, fal- és mennyezet felületeinek tartós, dekoratív és esztétikus kialakítására alkalmas. A HÉRA PRÉMIUM SELYEMFÉNYŰ BELSŐ FALFESTÉKKEL kialakított bevonat tartós, kopásálló, dörzsálló, karcálló, mosható, fertőtleníthető, és biztosítja a fal természetes szellőzését. A HÉRA PRÉMIUM SELYEMFÉNYŰ BELSŐ FALFESTÉK felhordható vakolatra, betonra, azbesztcementre, gipszkartonra, tapétára, üvegszövet tapétára, (pl. Progold, Waltex tapétára) fára stb. Több évi használat után egyszerű átfestéssel felújítható. AQUAKOLOR színezőpasztával színezhető. |  |
| Választék: A matt bevonatot adó festék 16 literes műanyag vödörben kapható. |  |
| Felhasználási mód: Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal A festéshez ajánlott ProGold termékek: Festőhenger Extra (00948076), Festőhenger Báránybőr (00928137), Szögletes Mennyezetkefe 00949541) Betonfelületről az esetleges formaleválasztót el kell távolítani, korábban festett falfelületekről az enyves festéket le kell kaparni. A vakolathibákat Unikitt mestertapasszal ki kell javítani, Gipszvakolatot Falfix diszperziós mélyalapozó/Héra diszperziós mélyalapozóval kell előkezelni. A szilárd, száraz, portalan, szennyeződésektől és leváló anyagtól mentes falfelületre vihető fel alapos felkeverés után az első réteg Héra Prémium selyemfényű belső falkesték 3-5 % vízzel hígítva. A második réteget kb. 2 óra száradási idő után hígítás nélkül lehet ráfesteni. Új felület esetén: Frissen vakolt vagy meszes falfelületeknél Triglett beltéri porglett használata után vagy gipszes glettelés esetén a foltosodás megakadályozására Falfix diszperziós mélyalapozót, vagy Diszperzit beltéri alapozót javasolunk. Régi felület esetén: A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az enyves kazeines vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani. Erősen nedvszívó felületeknél vagy a felület szívóképességének kiegyenlítése érdekében Falfix diszperziós mélyalapozó vagy Diszperzit beltéri alapozó használata szükséges. Az esetleges vakolathibákat Unikitt mestertapasz vagy Triglett beltéri porglettel ki kell javítani. Porglett vagy gipszes glettelés után és erősen szívóképes falfelület esetén a fal szívóképességét Falfix diszperziós mélyalapozó vagy Diszperzit beltéri alapozó beeresztővel kell kiegyenlíteni. Mély színek felhordása előtt minden esetben a teljes felületen Falfix diszperziós mélyalapozó használata szükséges. Az így előkészített és vízzel benedvesített falfelületre kell alapos felkeverés után a Héra Prémium selyemfényű belső falfestéket felhordani a felület minőségétől függően 2-3 rétegben. |  |