#### Supralux Wallkyd

Leírás

Oldószeres falfesték

Felületek

Épületek, lakóházak, egészségügyi intézmények, iskolák, lépcsőházak belső falai, beázások, foltok eltakarása.

Tulajdonságok

- jól terül

- gyorsan szárad

- mosható felületet biztosít

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1380-1450.

Kiszerelés:

0,75 L; 2,5 L; 5 L; 20 L

Színválaszték:

fehér

Színezés:

színes Supralux alapozókkal vagy Supralux univerzális színezőpasztával

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás:

Supralux H-100-as szintetikus hígító

Kiadósság:

7-9 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

Porszáraz:

20 °C-on max. 1 óra, száraz:

20 °C-on max. 8 óra

Átfesthető:

8 óra után.

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A falfelületnek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának, (olaj, por és szennyeződésmentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni ill. beereszteni. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett "bőrt" összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a sűrűn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz kevesebb, szórással történő felhordáshoz több (10-15%) hígítóval kell hígítani.

Javasolt bevonatrendszerek

Beltéri vakolt, meszelt, glettelt új falfelület

Bevonatrendszer:

Lenolajos Beereresztés

Első réteg:

Supralux Wallkyd

Átvonó réteg:

Supralux Wallkyd

Beltéri már festett régi falfelület

Esetleges glettelés

Supralux Tilatex beltéri glett

Első felújító réteg:

Supralux Wallkyd

Átvonó réteg:

Supralux Wallkyd