Héra Rusztikus belső falfesték/Texturit belső felfesték

Fűrészporos tapéta hatás

Alkalmazási terület: Erősen strukturált, igen dekoratív felületet adó festék. Alkalmas a felületi egyenetlenségek eltüntetésére, "fűrészporos tapéta" jellegű felületek kialakítására. A festék Aquakolor színezőpaszta és festék pasztell árnyalatokra színezhető.

Választék: Az erősen strukturált, matt bevonatot adó festék fehér színben 16 literes műanyag vödörben kapható.

Felhasználási mód: Bevonat: rusztikus, fűrészporos tapéta hatású. Felhordás: ecsettel, vagy hengerrel. Felület előkészítés: A régi, laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat Unikitt/Progold mestertapasszal ki kell javítani. Az így előkészített falfelületre kell a festéket felhordani. Szennyezettebb felületeket először Héra belső falfestékkel célszerű lefesteni. Gipszes glettel kezelt falfelületeken Faalfix diszperziós mélyalapozóvalvagy Diszperzit beltéri alapozóval kell az erős szívóképességet kiegyenlíteni. A Héra Rusztikus belső falfesték/Texturit belső felfesték felhordása ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal történhet, felkevert, egyenletes anyagot felvéve a szerszámra. A festéshez ajánlott ProGold termékek: Vestan Festőhenger Nyéllel (pl. 00932015) Festőhenger Extra (pl. 00948076), Festőhenger Báránybőr (pl. 00928137), Szögletes Mennyezetkefe (00949541) Amennyiben egyenletes szemcseeloszlású bevonatot kívánunk létrehozni, úgy kerüljük a túl hirtelen szerszám mozdulatokat. A Héra Rusztikus belső falfesték/Texturit belső felfesték alkalmas speciálisan egyéni, rusztikus bevonatok képzésére is.