#### Supralux Színvilág beltéri falfesték

Leírás

Kivételesen tartós, vizes diszperziós, beltéri latex falfesték

Felületek

Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta valamint korábban emulziós festékkel lefestett felületek) megfelelő előkészítés után

Tulajdonságok

A Supralux Színvilág kollekció festékei jó minôségû, dekoratív bevonatot képeznek, tökéletesen fednek, színtartóak és nedvszívóak. Mikroszkópikus szerkezetüknek köszönhetően a fal megfelelően lélegzik, a bevonat páraáteresztő. Matt, mosható, súrolható bevonatot ad. Könnyen felhordható.

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

kb. 1400

Kiszerelés:

2.5L; 5L

Színválaszték:

24 db szín

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, Hengerlés, Airless szórás

Hígítás:

A termék hígítást nem igényel. Hígítás esetén a termék fedőképessége jelentősen romolhat.

Kiadósság:

max. 10 m2/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

20˚C-on max. 4-6 óra

Átfesthető:

4-6 óra után

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tárolás:

+5 ˚C és +25˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben. A termék fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festendő felületnek száraznak, épnek, tisztának (olaj-, zsír-, por-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet impregnálni kell. Glettelést követően a felületet újból impregnálni szükséges. A felület szívóképességének csökkentésére, az eltérő szívóképességek kiegyenlítésére, szilárdításra, pórustömítésre Supralux Impregnáló alapozót, vagy a S. Színvilág festéknek a 20%-os mértékben hígított változatát használjunk. A falfesték felhordása ecsettel, hengerrel vagy airless szórással történhet. A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni. Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről.

A színes festékek használatakor a következő dolgokra különösen ügyelni kell:

- Egy helyiség kifestésekor ugyanazt a felviteli módot kell alkalmazni

- A megszáradt festésen nem végezhetők utólagos javítások, hanem az egész falat le kell festeni. Intenzív színek használatakor ez a probléma még erőteljesebben jelentkezhet.

- Erősen nedvszívó vagy porózus felület esetén a kiválasztott szín nagyobb intenzitásának eléréséhez illetve a korábban festett felület színe intenzitásának növeléséhez további rétegek felvitelére lehet szükség.

Javasolt bevonatrendszerek

Alapozás:

Supralux Impregnáló Alapozó

Közbenső festés:

Supralux Színvilág

Festés:

Supralux Színvilág

Egyrétegben is jól fedő festék.