Poli-Farbe Platinum egyrétegű belső falfesték

Extra nagy fedőképességű, gélesített, csepegésmentes, egyrétegű beltéri falfesték. Illatosított, így a frissen festett lakásban sem uralkodik kellemetlen festékszag. Bevonata matt, tartós, könnyen tisztítható. Magyar Termék Nagydíj 2006 díjazott termék.

Alkalmazási terület:

Új vakolt, vagy már más diszperziós festékkel festett belso falfelületek, továbbá furészporos tapéta, gipszkarton felületek festésére alkalmas.

Választék:orgona, levendula, hunyorzöld, rezeda, pipacs, hangavörös, dália, trombitavirág, tuzliliom, aranyvesszo, bodza, barackvirág, nárcisz, naprafogó, fehér Felhasználás:

A festendo felületeknek megfelelo szilárdságúnak, száraznak, tisztának,portól,olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie.A táskásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. A gletteléshez ajánljuk a Poli-Farbe Corso glettgipszet. A még festetlen mész-, mészcement vakolatokat fa simítóval dörzsöljük át, portalanítsuk, ezután alapozzuk Inntaler diszperziós mélyalapozóval. Más erosen szívó, porózus felületen -pl. gipszkartonon, glettelt felületen - a szívóképesség kiegyenlítésére szintén alkalmazzunk Inntaler diszperziós mélyalapozót. Korábban diszperziós festékkel festett felületeknél, ha a bevonat ép, nem szükséges alapozni. A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a festést a Platinum diszperziós beltéri falfestékkel, a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, finom szoru hengerrel vagy Euro 2000 festékfelhordó eszközzel történhet 1 vagy max. 2 rétegben. A festéket nem szükséges hígítani, de ha a felhordás módja miatt mégis szükséges, akkor 5-10% vízzel hígítható. A festésnél ügyeljünk a nagyon egyenletes, vékony rétegu felhordásra és a szomszédos munkafelületek tökéletes összedolgozására. A rétegek felhordása között a helyiség és a falfelület homérsékletétol függoen min. 2 óra száradási ido szükséges. Tapéta festhetoségét próbafestéssel kell meghatározni. Ekkor a festéket kb. 5% vízzel kell hígítani. A tapéta tiszta, por- és a ragasztóanyag maradékától mentes legyen. Két réteg festése között legalább 3-4 óra száradási idot kell biztosítani. A Platinum falfesték színválasztéka divatos telített árnyalatokat tartalmaz, de fehérrel keverve pasztell árnyalatokat is elérhetünk. A Platinum színválasztékának elemeit egymással keverve számtalan további tetszetos színárnyalatot kaphatunk. A keverék színek kiválasztásához használjuk a Platinum színkártyát, amely a terméket forgalmazó üzletekben elérheto. A termékkel nem lehet dolgozni +5°C-nál alacsonyabb homérsékleten, beleértve a fal és a levego homérsékletét. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :matt, fehér vagy színesSzáradási idő :20°C-on: 2 óra (fal felületen)Átfesthetőség :20°C-on: 2 óra (fal felületen)Tárolás :5-25°C homérsékleten Fagyveszélyes!Minőségét megőrzi :24 hónapigFelhordás :ecsettel, finom szoru hengerrel, Euro 2000 festékfelhordó eszközzelJavasolt rétegszám :1 esetleg 2 rétegHígítás :5-10% vízzel, ha szükséges a felhordás módjától függoenKiadósság :15-20 m2/liter Összetétel:

muanyag diszperzió, pigment, kálcium-karbonát, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelo szellozést.

Szakvélemény:

KERMI 2006/2-00158