#### Supralux Tilatex Penészgátló

Leírás

Vizes diszperziós beltéri penészgátló falfesték

Felületek

Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta) megfelelő előkészítés után. Különösen párás helyiségek (fürdőszoba, konyha) falfelületei

Tulajdonságok

- tartós penészgátló hatás

- matt, mosható bevonat

- könnyen felhordható

- kimagasló fehérségű és fedőképességű

- páraáteresztő

- szagtalan, speciális gomba és baktériumvédelmi hatóanyagokkal ellátott beltéri falfesték

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1450-1500

Kiszerelés:

2 L; 4 L; 10 L; 16 L

Tárolás:

+5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen nap-fénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték:

fehér

Színezés:

Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető.

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás:

Csapvízzel, impregnált felület esetén az első réteg felhordásához legfeljebb 5%, a második réteghez kb. 5% víz hozzáadása szükséges.

Kiadósság:

5-8 m2/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

Száraz:

20 °C-on max. 4-6 óra

Átfesthető:

4-6 óra után

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Alkalmazható új falfelületek festésére és régi falfelületek felújítására. A falfelületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, laza réteget el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). 
Frissen vakolt felületre csak a vakolat teljes megszilárdulása, átszáradása után használható. Penészfoltoktól mentes vagy új falfelület esetén a falat Supralux Tilatex gombaölő alapozóval kell impregnálni. A fal megszáradása (min. 2 óra) után történhet a penészgátló falfesték felhordása. Az első réteghez a festéket célszerű 5-10%, a második réteghez kb. 5% víz hozzáadásával felhordási viszkozitásra hígítani. 
Penészes falfelület esetén a penészfoltokat hígított (kb. 1:1) HYPO-val célszerű kezelni. 24 órás száradás után a folt enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen eltávolítható. A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. 
A festék bevonata dekoratív, sima, matt, fehér, amely a fal természetes lég- és páradiffúzióját lehetővé teszi. A festendő felület és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható.

Felületelőkészítés, felhordás

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Tilatex gombaölő alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Tilatex gombaölő alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Tilatex penészgátló falfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux Tilatex gombaölő alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux beltéri glett
Supralux Tilatex gombaölő alapozó

Festés:

Supralux Tilatex penészgátló falfesték