#### Supralux Tilatex Folttakaró beltéri falfesték

Leírás

Vizes diszperziós beltéri falfesték.

Felületek

Vizes diszperziós beltéri falfesték ami alkalmas korábban már vakolt és meszelt, illetve festett beltéri falfelületeken megjelenő nikotin foltok, beázás nyomok eltüntetésére. Kiváló szigetelő képessége megakadályozza a nikotin szennyeződések átütését, így alkalmazásával a dohányzásra gyakran használt helyiségek eredeti fehérsége visszanyerhető.

Tulajdonságok

- eltünteti a nikotin foltokat, beázás nyomokat

- matt, mosható bevonatot képez

- kimagasló fedőképességű

- páraáteresztő

- könnyen felhordható

- környezetkímélő

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1480-1580

Kiszerelés:

4L; 10L

Színválaszték:

fehér

Színezés:

Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető, illetve

Supralux Univerzális színező pasztákkal (max. 6 %).

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

szórás (Airless)

Hígítás:

csapvízzel, szükség szerint

Kiadósság:

8-9 m2/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

száraz:

20˚C-on max. 4-6 óra után száraz

Átfesthető:

4-6 óra után

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tárolás:

+5 és +30˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hő-től védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés

A felületnek épnek és tisztának, száraznak, olaj-, zsír- és pormentesnek kell lennie. 
A termék nem alkalmas zsíros, olajos jellegű szennyeződések, foltok eltűntetésére, ezeket el kell távolítani, mert lerontják a festéknek a falfelülethez való tapadását! 
A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A felületen lévő enyvfesték nyomokat, krétaporos rétegeket mosással kell eltávolítani. A laza, porózus felületeket Supralux Impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg illetve pórustömítsük. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell.

Felhordás

A falfesték korongecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli (airless) szórással hordható fel. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen. 
A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves állapotú festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Tilatex beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval újra alapozunk. Az így előkészített felületre 2-3 réteg Supralux Tilatex Folttakaró beltéri falfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux Impregnáló Alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux Beltéri glett
Supralux Impregnáló Alapozó

Festés:

Supralux Tilatex Folttakaró beltéri falfesték

Korábban már festett, nikotinnal szennyezett falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással el kell távolítani, a felületet foltgletteléssel ki kell javítani, azt követően Supralux Impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Tilatex Folttakaró beltéri falfestékkel átfesteni.