﻿

#### Supralux Homlokzatfesték

Leírás

Vizes diszperziós homlokzatfesték

Felületek

Épületek homlokzatainak festésére, továbbá megfelelő szilárdságú vakolat és beton felületek bevonására alkalmas.

Tulajdonságok

- száradás után sima, matt, időjárásálló bevonatot eredményez

- színezhető

- páraáteresztő

- időjárásálló

- gazdaságos

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

sztirol-akrilát kopolimer vizes diszperziós bázisú.

Sűrűség, g/liter:

kb. 1620.

Kiszerelés:

10 L; 16 L

Tárolás:

+ 5 és + 30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték:

fehér, Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető.

Fényesség:

matt.

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerelés, szórás, airless szórás.

Hígítás, eszközök tisztítása:

Csapvízzel, a felhordási módnak megfelelően.

Kiadósság:

1 liter festék 5-6 m falfelület egyszeri bevonására elegendő.

Száradási idő:

száraz 20 °C-on max. 2 óra.

Átfesthető:

4-6 óra után.

Minőségmegőrzési idő:

Előírásszerű tárolás esetén 24 hónap.

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Általában 2 réteg felhordása javasolt. Festetlen felületek első festésekor Supralux impregnáló alapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképessége csökkenthető. Festési körülmények: Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot, de ne legyen több +30 °C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell. A festéket alaposan fel kell keverni.

Még nem festett, új kültéri falfelületekre: 
A még festetlen vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Portal homlokzati glettel simítjuk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux homlokzatfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux impregnáló alapozó

Glettelés:

Supralux Portal homlokzati glett

Festés:

2x Supralux Homlokzatfesték

Korábban már festett kültéri falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festéket és vakolatot kaparással, csiszolással eltávolítani, a vakolathibákat kőművesmunkával, a festékhibákat folttapaszolással kijavítani, a felületet vízsugárral kell lemosni, majd 2 réteg Supralux homlokzatfestékkel átfesteni. Erősen porladó, krétásodó régi bevonatok esetén Supralux impregnáló alapozóval való kezelés ajánlott, festés előtt.