Poli-Farbe kültéri mészfesték

A festék használata gazdaságos, környezetkímélő. A fal természetes légzését biztosítja, víztaszító hatású. Érvényesül a mész fertőtlenítő, penész- és gombaölő hatása is. Bevonata tartós, kiváló fehérségű.

Alkalmazási terület:

Alkalmas kültéri, új, legalább 28 napos, száraz mész- és mészcementes vakolatok, beton felületek festésére, régi meszelt felületek felújítására.

Választék:14 literes muanyag vödörben kapható. Felhasználás:

A festendo felületnek száraznak, tisztának, por- és szennyezodésmentesnek kell lennie. Régi meszelt felületekrol a laza, repedezett részeket kaparással el kell távolítani és a felületet hasonló szívóképességu anyaggal kell kijavítani. Amennyiben a javított felület erosebben szív, nem lesz egyenletes a bevonat, színezett mészfesték felhordása esetén foltosodás jelentkezhet. A festéket jól fel kell keverni és vízzel megfeleloen hígítani kell. A hígítás mértékét a felhordás módja, a felület szívóképessége, a felület és a levego homérséklete, valamint a páratartalom határozza meg. A Poli-Farbe kültéri mészfestéket az új, megfeleloen száraz, vakolt felületre 3 rétegben, a régi felületre 2 rétegben szükséges felhordani. Az elso rétegnél 15-20%-os, a második és harmadik rétegnél kb. 10%-os hígítás szükséges. A rétegek között a homérséklettol függoen 4-6 óra száradási idot kell biztosítani. A festést nem szabad tuzo napsütésben,30°C fölötti homérsékleten, csapadékos idoben és +5°C-nál alacsonyabb levego-és falhomérsékletnél végezni. A festék színezheto, a mészfestékhez megfelelo Poli-Farbe színezőpasztával vagy az Inntaler színezőfestékkel max. 5% mennyiségben. A színezopasztát eloször kis mennyiségu vízzel, ezután a festék kis részletével elkeverjük, majd az összes festékhez adjuk és jól összekeverjük. A tökéletes színazonosság érdekében a felhasználáshoz szükséges összes festéket egyszerre színezzük be. Színezésnél minden esetben végezzünk próbafestést. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :matt, fehérSzáradási idő :20°C-on: 4 óraÁtfesthetőség :20°C-on: 4 óraTárolás :5-25°C homérsékleten Fagyveszélyes!Minőségét megőrzi :12 hónapig bontatlan csomagolásbanFelhordás :hengerrel, ecsettelJavasolt rétegszám :2-3 rétegHígítás :elso rétegnél 15-20% vízzel, második és harmadik rétegnél kb. 10% vízzelKiadósság :3-4 m2/liter 2 rétegben, a felület érdességétol függoen Összetétel:

mészhidrát, muanyag diszperzió, pigment, kálcium-karbonát, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: Kálcium-hidroxid 20-25%

Szabályozási tájékoztatás:

R34 Égési sérülést okoz. 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
S1/2 Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S24/25 Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást. 
S26 Ha szembe jut, bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S27/28 Ha az anyag a borre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bort kello mennyiségu vízzel azonnal le kell mosni 
S36/37/39 Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem-/ arcvédot kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyujtohelyre kell vinni.

Veszély jelzés:

C Maró

Szakvélemény:

KERMI E-2005/000646-1