#### Supralux Lábazatfesték

Leírás

Vizes diszperziós lábazatfesték

Felületek

Épületek lábazatának (nagy szilárdságú vakolat, beton, cement) alapozás utáni és felújító festésére. Pala, beton és beltéri falfelületek festésére is használható.

Tulajdonságok

- matt, sima bevonat

- időjárásálló, a különféle csapadékokkal szemben fokozott védelmet biztosít

- jó fedőképességű

- könnyen felhordható

- páraáteresztő

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1350–1450

Kiszerelés:

5 kg

Tárolás:

+ 5 és + 30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték:

Fehér, vörösbarna, sötétbarna, sötétszürke, sötétzöld, Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhetők.

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, Airless szórás

Eszközök tisztítása:

csapvízzel, a felhordási módnak megfelelően

Kiadósság:

4–5 m2/kg/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

20°C-on max 2 óra

Minőségmegőrzési idő:

Előírásszerű tárolás esetén 24 hónap.

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Felületelőkészítés, felhordás: A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). 
Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Általában 2 réteg felhordását javasoljuk. Festetlen felületek első festésekor Supralux Impregnáló alapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképessége csökkenthető.

Festési körülmények

Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot, de ne legyen több +30 °C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről. A festéket alaposan fel kell keverni.

Még nem festett, új kültéri lábazatokra: 
A még festetlen, vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a lábazati falat Supralux Portal homlokzati glettel simítjuk. Glettelés után, igényes munka esetén Supralux impregnáló alapozóval ismételten alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux lábazatfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux Portal homlokzati glett
(Supralux impregnáló alapozó)

Festés:

Supralux lábazatfesték

Korábban már festett kültéri falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festéket és vakolatot kaparással, csiszolással eltávolítani, a vakolathibákat kőművesmunkával, a festékhibákat folttapaszolással kijavítani, a felületet vízsugárral kell lemosni, majd 2 réteg Supralux lábazatfestékkel átfesteni. Erősen porladó, krétásodó, régi bevonatokat Supralux Impregnáló alapozóval kell erősíteni festés előtt.