#### Supralux Általános Alapozó

Leírás

Alapozófesték

Felületek

Fára alapozóként és közbenső alapozóként, korróziógátló alapozóval bevont fémfelületekre közbenső alapozóként, beltéri falfelületre matt falfestékként is használható.

Tulajdonságok

- Vastag rétegben felhordható

- Függőleges felületen vastagabb rétegben sem folyik meg

- Gyorsan szárad

- Könnyen csiszolható

- Nagy fehérségű

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műmódok:

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

kb. 1380, a fehér szín esetében

Kiszerelés:

0,25L; 0,75L; 2,5L

Színválaszték:

fehér

Színezés:

színes Supralux olajfestékekkel (max. 25% mennyiségben) keverhető, de ez a száradási és a csiszolhatósági időt növeli

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító

Kiadósság:

8-10 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

porszáraz:

20˚C-on max. 1 óra, száraz:

20°C-on max. 8 óra

Átfesthető:

8 óra után

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Használata előtt a fafelületeket impregnálni, a fémfelületeket korróziógátló alapozóval alapozni szükséges. A felületnek, illetve a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj- por- és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a tixotróp festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz általában nem, vagy csak kis mértékben kell hígítani. A termék tulajdonságai max. 25% Supralux olajfesték hozzáadásával módosíthatók, ezáltal a terülés javul, viszont a száradási/csiszolhatósági idő nő. Hasonló hatás érhető el vastagabb réteg (7 m2/liter) felhordásával; a száradás lassul, a terülés pedig javul.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Fafelületek, ajtók, ablakok

Lenolajos beeresztés + Tapaszolás:

Supralux Astralin tapasz + Csiszolás

Alapozás:

Supralux Általános alapozó + Finomcsiszolás

Közbenső réteg:

Supralux Általános alapozó + Finomcsiszolás

Átvonó réteg(ek):

Supralux Univerzális vagy Időjárásálló zománc

Vas-, és acél- felületek

Korróziógátló alapozás:

1-2 réteg Supralux Korróziógátló alapozó

Közbenső alapozás:

Supralux Általános alapozó + Finomcsiszolás

Átvonó réteg(ek):

Supralux Univerzális vagy Időjárásálló zománc

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd átvonó zománcfestékkel átfesteni.