#### Supralux Extra Fehér

Leírás

Vizes diszperziós beltéri falfesték

Felületek

Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta) megfelelő előkészítés után. Normál vakolatra, betonra, aszbesztcementre, gipszre ecsettel, hengerrel vagy szórással felhordva dekoratív matt felületet biztosít.

Tulajdonságok

- kiváló fedőképességű

- kimagasló fehérségű

- mosható, matt bevonatot ad

- páraáteresztő

- könnyen felhordható és jól fed

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1520-1540

Kiszerelés:

5L; 10L

Színválaszték:

fehér

Színezés:

Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban, Supralux Falfesték színezőkkel max. 5%-ban keverhető, illetve Supralux univerzális színező pasztákkal (max. 6 %).

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, Airless szórás

Hígítás:

A termék csomósodás és kiválás nélkül max. 30% vízzel hígítható.

Kiadósság:

8-9 m2/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

száraz:

20˚C-on max. 4-6 óra

Átfesthető:

4-6 óra után

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tárolás:

Tárolás +5 és +30˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festendő felületeknek tisztának (olaj-, zsír-, por- és egyéb szennyeződésektől mentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet impregnálni kell. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. 
A porózus, nedvszívó felületeket Supralux Mélyalapozóval szilárdítsuk meg. 
A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen. Korongecsettel, hengerrel vagy Airless szórással hordható fel. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Mélyalapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri kézi glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Mélyalapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2-3 réteg Supralux Extra fehér falfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux Mélyalapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux beltéri kézi glett
Supralux Mélyalapozó

Festés:

Supralux Extra fehér

Korábban már festett falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux Mélyalapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Extra fehér falfestékkel átfesteni.