#### Supralux Gombaölő Alapozó

Leírás

Vizes diszperziós gombaölő impregnáló alapozó

Felületek

Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta) megfelelő előkészítés után. Különösen párás helyiségek (fürdőszoba, konyha) falfelületei.

Tulajdonságok

- széles spektrumú gombaölő hatás

- az alapozó a penészgombákat elpusztítja, de az élettelen gombákat tartalmazó fekete penészfoltokat nem tünteti el.

- nagy behatoló képesség

- falak pórusait tömíti, a porózus vakolatot szilárdítja

- a fal szívóképességét csökkenti, a festékbevonatok élettartamát növeli

- páraáteresztő

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, finoman diszpergált kötőanyagot tartalmaz

Sűrűség, g/liter:

1000-1010

Kiszerelés:

2 és 5 liter

Tárolás +5 és +30˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Minőségmegőrzési idő:

Előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Szín:

Színtelen

Színezés:

Falfestékkel vagy Supralux Tilatex színezőkkel színezhető, így a kezelt felület jobban látható

Felhordási módok:

Ecsetelés

Hígítás, eszközök tisztítása:

Csapvízzel

Kiadósság:

5-10 m2/l/réteg, függ a felület szívóképességétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

20 ˚C-on max. 2 óra

Átfesthető:

2 óra után

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A gombaölő alapozó penészfoltoktól mentes vagy új falfelületre közvetlenül felhordható. Száradás után beltérben célszerű Supralux Konyha és fóürdőszoba festéket alkalmazni, a falfelület gombásodásának megelőzésére. 
Penészes falfelület esetén a penészfoltokat hígított (kb. 1:1) HYPO-val célszerű kezelni. 24 órás száradás után a folt enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen eltávolítható. A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható. Az impregnálandó felület és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható.

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Gombaölő alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri kézi glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Gombaölő alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Konyha és fürdőszoba festéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux Gombaölő alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux beltéri glett
Supralux Gombaölő alapozó