#### Supralux Időjárásálló magasfényű zománcfesték

Leírás

Zománcfesték

Felületek

Alkalmas kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás utáni, (ajtók, ablakok, kerítések stb.) átfestésére, továbbá más festett felületek felújító festésére.Rendkívül ellenálló bevonatot képez az idôjárás viszontagságaival szemben.

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető

- időjárásálló

- kiválóan terül

- fénytartó

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

sűrűség, g/liter:

900-1200, színtől függően

Kiszerelés:

0,75L; 2,5L

Színválaszték:

fehér, szürke, fekete, sárga, okker, barna, sötétbarna, fűzöld, kék, piros

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Fényesség:

magasfényű

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító

Kiadósság:

8-10 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

porszáraz:

20˚C-on max. 6 óra, záraz:20˚C-on max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Minőségmegőrzési idő:

60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25˚C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz általában nem, vagy csak kis mértékben kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 rétegű, erősebb igénybevétel esetén pedig 4 rétegű bevonatrendszer felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

Ajtó, ablak, fa

Lenolajos beeresztés + Tapaszolás:

Supralux Astralin tapasz + Csiszolás

Alapozás:

Supralux Általános alapozó vagy Supralux olajfesték + Finomcsiszolás

Közbenső réteg:

Supralux Időjárásálló zománc

Átvonó réteg:

Supralux Időjárásálló zománc

Vas-acél

Alapozás:

1-2x Supralux Korróziógátló alapozó

Közbenső réteg:

Supralux Időjárásálló zománc

Átvonó réteg:

Supralux Időjárásálló zománc

Alumínium, horganyzott acél

Alapozás:

1-2x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux Általános alapozó

Átvonó réteg:

1-2x Supralux Időjárásálló zománc

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Időjárásálló zománcfestékkel átfesteni.