#### Supralux Korróziógátló Alapozó

Leírás

Korróziógátló alapozófesték

Felületek

Kül- és beltéri vas- és acélkerítések alapozó festésére szolgál. Kültéri alkalmazás esetén kellő védelmet csak a teljes bevonatrendszer biztosít.

Tulajdonságok

- egyszerű alkalmazás

- könnyen ecsetelhető

- környezetkímélő

- egy rétegben jó, két rétegben kiváló korrózióvédő hatás

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, korróziógátló pigmenteket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

Kb. 1330

Kiszerelés:

0,75L; 2,5 L

Színválaszték:

vörös

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító

Kiadósság:

8-12 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

porszáraz:

20˚C-on max. 4 óra, száraz:

20˚C-on max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25˚C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A gondosan drótkefézett, csiszolt, por- és zsírtalanított acélfelületre ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással történhet a felhordás, az első rétegnél az ecsetelést javasoljuk, mivel a mechanikai rásegítéssel a festék jobban behatol a felület mikrorepedéseibe. A jól tapadó rozsdamaradványok az alapozó tapadását nem rontják, ennek ellenére minél rozsdamentesebb felület kialakítására kell törekedni. Savtartalmú rozsdamarók és átalakítók használatát nem javasoljuk.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Vas-acél beltérben

Korróziógátló alapozás:

2x Supralux Korróziógátló Alapozó

Közbenső réteg:

Supralux Univerzális zománc

Átvonó réteg:

Supralux Univerzális zománc

Vas-acél kültérben

Korróziógátló alapozás:

2x Supralux Korróziógátló Alapozó

Közbenső alapozás:

Supralux Univerzális zománc

Átvonó réteg:

Supralux Univerzális zománc

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A rosszul tapadó régi festékréteget kaparással, csiszolással, a rozsdafoltokat drótkefével és csiszolással kell eltávolítani, majd a vasfelületig csiszolt foltokat Supralux Korróziógátló Alapozóval, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd átvonó zománccal átfesteni.