#### Supralux Radiátorfesték

Leírás

Fényes zománcfesték

Felületek

Radiátorok, bojlerek vagy ezek csővezetékei max. 100 °C hőigénybevételig. Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, kerítések stb.)

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető

- csekély mértékű termikus sárgulás

- jól terül

- 100 °C-ig tartósan hőálló

- az élek mentén is jól tapad

- kiválóan takar

- könnyűfémeken alapozás nélkül is tapad

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Akrilmodifikált alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmentet tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1160-1200

Kiszerelés:

0,75L; 2,5L

Színválaszték:

fehér

Színezés:

kis mennyiségű színes Supralux Univerzális magasfényű zománcfestékek hozzáadásával pasztellszínek keverhetők ki

Fényesség:

fényes, de nem magasfényű

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító max 10-15% az első rétegnél, második réteg:

hígítást nem igényel

Kiadósság:

9-10 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

porszáraz:

20˚C-on max. 3 óra, száraz:

20˚C-on max. 36 óra

Átfesthető:

36 óra után

Minőségmegőrzési idő:

60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25˚C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A gyárilag alapozott radiátor-, fém- vagy fafelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket szórással történő felhordáshoz 6-12% hígítóval (Supralux Szintetikus hígító) kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 36 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

Gyárilag alapozott radiátor

Felületelőkészítés:

enyhe csiszolás

Közbenső réteg:

Supralux Radiátorfesték

Átvonó réteg:

Supralux Radiátorfesték

Alumínium

Alapozás nélkül:

1-2 réteg Supralux Radiátorfesték

Alumínium, horganyzott acél

Alapozás:

1-2x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux Általános alapozó

Átvonó réteg:

Supralux Radiátorfesték

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd foltokban korróziógátló vagy közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Radiátorfestékkel átfesteni.