#### Supralux Super Acryl

Leírás

Vizes diszperziós beltéri falfesték

Felületek

Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta) megfelelő előkészítés után

Tulajdonságok

- könnyen, cseppenés mentesen felhordható

- kiváló fedőképességű

- matt, mosható bevonatot ad

- kimagasló fehérségű

- páraáteresztő

- környezetkímélő, rendkívül kiadós

- dekoratív matt felületet biztosít

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1500-1560

Kiszerelés:

5L; 10L

Színválaszték:

fehér

Színezés:

Supralux Tilatex színezővel tetszőleges arányban keverhető. Színezhető még Supralux Falfesték színezővel (max. 5 %) és Supralux Univerzális színezőpasztával (max. 6 %).

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, Airless szórás

Hígítás:

csapvízzel, legfeljebb 5% víz hozzáadása szükséges

Kiadósság:

max. 12 m2/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

száraz:

20˚C-on max. 4-6 óra

Átfesthető:

4-6 óra után

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tárolás:

+5˚C és +30˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festendő felületnek száraznak, épnek, tisztának (olaj-, zsír-, por-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet impregnálni kell. Glettelést követően a felületet újból impregnálni szükséges. 
A felület szívóképességének csökkentésére, az eltérő szívóképességek kiegyenlítésére, szilárdításra, pórustömítésre Supralux Impregnáló alapozót használjunk. 
A falfesték felhordása ecsettel, hengerrel vagy airless szórással történhet. A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Tilatex beltéri kézi glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Impregnáló alapozóval ismét alapozunk. Az így előkészített felületre 1-2 réteg Supralux Super Acryl falfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux Impregnáló Alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux beltéri szórható glett
Supralux Impregnáló alapozó

Festés:

Supralux Super Acryl belső falfesték

Korábban már festett falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel ki kell javítani, azt követően Supralux Impregnáló alapozóval impregnálni, majd 1-2 réteg Supralux Super Acryl diszperziós belső falfestékkel átfesteni.