#### Supralux Univerzális magasfényű lakk

Leírás

Színtelen lakk

Felületek

Alkalmas natúr, lenolajjal beeresztett vagy színezett (pácolt, lazúrozott) elsősorban beltéri és kevésbé igénybevett kültéri fafelületek lakkozására. Kültérben évenként átlakkozás szükséges. Alkalmas továbbá megfelelően letisztított fémfelületek beltéri lakkozására

Tulajdonságok

- univerzálisan használható

- könnyen ecsetelhető

- mérsékelt időjárásálló

- jól terül

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

alkid műgyanta alapú, levegőn száradó, oldószeres

Sűrűség, g/liter:

900-950

Kiszerelés:

0,25L; 0,75L; 2,5L

Színválaszték:

fehér

Színezés:

Supralux Univerzális színezőpasztával vagy színes Supralux Astralin vagy Durol zománcfestékek hozzákeverésével

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító

Kiadósság:

8-10 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

20˚C-on max. 6 óra, száraz:

20˚C-on, porszáraz:

max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Minőségmegőrzési idő:

60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 ˚C és +25˚C között

Tárolás:

+5˚C és +30˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (zsír, olaj-, por-, és nedvességmentes , a fém felület nem lehet rozsdás sem) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt” összefüggően távolítsuk el. Lakkozás előtt a lakkot alaposan fel kell keverni. A lakk felhasználásra kész, általában hígítást nem igényel, szükség esetén Supralux H-100 szintetikus hígítóval kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A lakkozást lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Fa

Alapozó:

Supralux Univerzális magasfényû lakk beltér: 2-3 réteg, kültér: 3 réteg

Vas-acél

Alapozó:

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza lakkréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet 1-2 réteg Supralux Univerzális magasfényű lakkal át kell vonni.

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza lakkréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd foltokban korróziógátló vagy közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Radiátorfestékkel átfesteni.