#### Supralux Tivetex Extra

Leírás

Alvázvédő anyag

Felületek

Különféle gépjárművek, elsősorban személygépkocsik alvázának korrózió és kopás elleni védelmére

Tulajdonságok

- rugalmas bevonat

- ütésálló

- sópermetálló

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Speciális töltőanyagokat tartalmazó, módosított bitumen alapú bevonóanyag.

Sűrűség, g/liter:

1100-1200

Kiszerelés:

0,75L; 2,5L

Színválaszték:

ezüstös-bronzos fekete

Felhordási módok:

szórás, ecsetelés

Kiadósság:

6-8 m2/L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

Plasztikusan száraz:

20˚C-on max. 24 óra

Átfesthető:

20˚C-on 1-2 óra után

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között fedett és zárt raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, alapozás

A bevonóanyag csak tiszta, víz-, olaj és sármentes felületre hordható fel. A laza, nem tapadó részeket (régi, hibás, nem tapadó bevonat, laza rozsda stb.) el kell távolítani. A jól tapadó,szilárd, régi bevonatra a bevonóanyag felhordható. Gőzborotvás vagy vízsugaras tisztítás után az alvázat meg kell szárítani. Felhordás előtt az anyagot keveréssel homogenizáljuk. A felhordáshoz hígítás általában nem szükséges, de szükség esetén a viszkozitás 5-10% Supralux H-100 szintetikus hígítóval csökkenthető. A túlzott hígítás csökkenti a felvihető rétegvastagságot és ronthatja a bevonat tapadását, ezért 10%-nál több hígítót ne használjunk. A Supralux Tivetex alvázvédő anyag felhordása szórással vagy ecseteléssel történhet. A szóráshoz a szokásos alvázszóró készülékek jól alkalmazhatók. Az egyes rétegek felhordása között 1-2 óra előszáradási időt kell biztosítani. PVC alapú, gyári alvázvédővel védett felületeknél javasoljuk a ködöléssel történő, vékony rétegű alapozást. Ajánlott rétegvastagság: 0,4 – 1,00 mm (nedves film), illetve 0,2-0,5 mm (száraz film). A teljes bevonati rétegvastagság kb 1 mm, a kerékdoboknál ennél nagyobb, kb 1,5 mm legyen. Az utolsó réteg felhordása után kb. 6-8 óra múlva a gépkocsi kisebb, rövidebb utakra igénybe vehető. A teljes átszáradás ideje kb.1 hét. A Supralux Tivetex alvázvédő anyaggal bevont felületet olajjal, benzinnel mosni vagy szórni tilos! Az alváz csak gőzborotvás vagy vízsugaras mosással tisztítható.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Felület:

Előkészített alváz

Bevonatrendszer:

2-3 x Supralux Tivetex Extra