#### Supralux Univerzális magasfényű zománcfesték

Leírás

Magasfényű zománcfesték

Felületek

Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, stb.)

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető

- jól terül

- függőleges felületen megfolyásra kevéssé hajlamos

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

900-1180, színtől függően

Kiszerelés:

0.25L; 0.75L; 2.5L

Színválaszték:

fehér, szürke, fekete, sötétbarna, piros, zöld, beige, sárga, sötétkék, bordó A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Színezés:

Supralux Univerzális színezőpasztával vagy színes Supralux Astralin vagy Durol zománcfestékek hozzákeverésével

Fényesség:

magasfényű

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés.

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító

Kiadósság:

8-10 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

porszáraz:

20˚C-on max. 6 óra, száraz:

20˚C-on max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Minőségmegőrzési idő:

60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 ˚C és +25˚C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz általában nem, vagy csak kis mértékben kell hígítani. Különösen függőleges felületre történő felhordáskor fontos, hogy a festéket ne hígítsuk túl és egyenletesen, ne túl vastagon hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5ºC alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

Ajtó, ablak, fa

Lenolajos beeresztés + Tapaszolás:

Supralux Astralin tapasz + Csiszolás

Alapozó:

Supralux Általános alapozó vagy Supralux Olajfesték + Csiszolás

Közbenső réteg:

Supralux Általános Alapozó

Átvonó réteg:

Supralux Univerzális zománc

Vas-acél

Alapozó:

1-2x Supralux Korróziógátló alapozó

Közbenső réteg:

Supralux Általános Alapozó

Átvonó réteg:

Supralux Univerzális zománc

Alumínium, horganyzott acél

Alapozó:

1-2x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux Általános alapozó

Átvonó réteg:

1-2x Supralux Univerzális zománc

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Univerzális zománcfestékkel átfesteni.