#### Supralux Vastaglazúr

Leírás

Vastagrétegű bevonó lazúr

Felhasználási területek

A színtelen változat csak beltéri felhasználásra való. A színes változatok kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak, de beltéri használatuk esetén a kapott felületet a színtelen változattal át kell vonni. Nem alkalmazható játékok, méhkasok valamint élelmiszerrel és takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok bevonására. Tartósan talajjal vagy vízzel érintkező fafelületek esetén nem biztosít kielégítő védelmet.

Felületek

Kezeletlen és korábban impregnált fatárgyak (ajtók, ablakok, bútorok, lambériák stb.)

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető

- a kültéri változatok védik a fát gombásodás és a nap UV sugárzása ellen

- impregnálja a fát

- függőleges felületre is vastagon megfolyásmentesen hordható fel.

- a fa rajzolata a bevonás után is látható, patinás, nemesfa jellegű hatás érhető el.

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Uretánalkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

890-950, színtől függően

Kiszerelés:

0.75L; 2.5L; 20L

Színválaszték:

színtelen, fenyő, teak, trópusi mahagóni, világos tölgy, cseresznye, hófehér, angolvörös, közép tölgy, gesztenye

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Fényesség:

selyemfényű.

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító

Kiadósság:

8-10m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától, faanyagvédelmi szempontból min 200 g/m2 hígítatlan mennyiség felhordása szükséges, ez a mennyiség az előkészített felületre 3 réteg felhordásával biztosítható.

Száradási idő:

porszáraz:

20˚C-on max. 5 óra, száraz:

20°C-on max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Minőségmegőrzési idő:

60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 ˚C és +25°C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fafelületnek teljesen légszáraznak és tisztának (olaj- zsír-, pormentesnek) kell lenni, az esetleges gyantakiválásokat Supralux H-400 észter hígítóval távolítsuk el. Az alapozót (erősen meghígított Supralux Vastaglazúr vagy Sadolin Base) a fafelületre ecsettel kell felhordani olyan mennyiségben, amely a fa rostjai közé fel tud szívódni. A fa felületétől függően egyszer vagy kétszer kell a felületet impregnálni a teljes telítésig. (Puhafák, fűrészáruk esetén több, keményfák, gyalult felületek esetén kevesebb anyagra van szükség.) A beeresztett felületek, illetve a falazúr átfestése ecseteléssel vagy hengerléssel legalább 24 órás száradás után végezhető. Az ecseteléssel való mázolást a fa erezetének irányában kell befejezni. Figyelem! A termék gyenge méreg, ezért szórással nem hordható fel. Festés előtt a sűrűn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell keverni.

Javasolt bevonatrendszerek

Bel- és kültéri fa

Beeresztés, alapozás:

hígított Supralux Vastaglazúr (max. 5% Supralux Szintetikus hígítóval)

Festés:

2x Supralux Vastaglazúr

Kültéri fa*

Beeresztés, alapozás:

Sadolin Base

Festés:

2-3x Supralux Vastaglazúr

* Kültérben legalább 0,1 mm-es száraz bevonatvastagság szükséges. Megfelelő, gondos kivitelezés esetén 5-7 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.