#### Supralux Vékonylazúr

Leírás

Vékonyrétegű impregnálólazúr

Felhasználási területek

A színtelen változat csak beltéri felhasználásra való. A színes változatok kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak.. Tartósan talajjal vagy vízzel érintkező fafelületek esetén nem biztosít kielégítő védelmet.

Felületek

Kezeletlen és korábban impregnált fatárgyak (kerítés, lambériák, egyéb kültéri főleg nem mérettartó faszerkezetek stb. bevonására)

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető

- a kültéri változatok védik a fát a nap UV sugárzása ellen

- mélyen beszívódik, impregnálja a fát

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, víztartalommal. A színes változatok időjárásálló pigmenteket tartalmaznak.

Sűrűség, g/liter:

890-950, színtől függően

Kiszerelés:

0.75L; 2.5L

Színválaszték:

színtelen, fenyő, teak, trópusi mahagóni, világos tölgy, cseresznye, hófehér, angolvörös, közép tölgy, gesztenye

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Fényesség:

matt vagy selyemfényű

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító

Kiadósság:

Gyalult fánál 8-10 m2/l, fűrészelt fánál 8-10 m2/l rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

száraz:

20°C-on max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 ˚C és +25°C között

Tűzveszélyességi fokozat:

III. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festetlen, új fa légszáraz, tiszta legyen. A gyantakiválásokat Supralux H-400 Észter hígítóval kell lemosni. A degradálódott, szürke fafelületet le kell csiszolni. 
Az előkészített fafelületet Sadolin Base/Supralux Vizes Bázisú Lazúr Alapozó/Supralux Lazúr Alapozó egyikével telítésig alapozzuk, majd 24 óráig száradni hagyjuk. A Supralux Vékonylazúrt 2-3 rétegben hordjuk fel, az egyes rétegek között 24 óra száradást biztosítva. Ne használjuk festett vagy lakkozott fára, parkettára, padlóra. Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a festék felületéről az esetleges bőrréteget és az anyagot alaposan keverjük fel. 
Ecsettel hordjuk fel, szál irányban, majd alaposan oszlassuk szét.

Javasolt bevonatrendszerek

Kültéri fa*

Beeresztés, alapozás:

Sadolin Base, Supralux Lazúr Alapozó

Festés:

2-3x Supralux Vékonylazúr

Beltéri fa

Beeresztés, alapozás:

Hígított Supralux Vékonylazúr

Festés:

1-2x Supralux Vékonylazúr

* Megfelelő, gondos kivitelezés esetén, az időjárásnak nem fokozottan kitett helyeken 3-4 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.