#### Supralux Tilatex Extra

Leírás

Vizes diszperziós cseppmentes beltéri falfesték

Felületek

Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta) megfelelő előkészítés után

Tulajdonságok

- Cseppenésmentesen felhordható

- Matt, mosható bevonat

- Könnyen felhordható

- Kimagasló fehérségű

- Páraáteresztő

#### Műszaki információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz

Sűrűség, g/liter:

1400-1500

#### Gyakorlati információk

Kiszerelés:

16 liter

Tárolás:

+5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.
A termék fagyveszélyes!

Minőségmegőrzési idő:

Előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Színválaszték:

Fehér

Színezés:

Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban; a Supralux falfesték színezőkkel max. 5%-ban keverhető

Fényesség:

Matt

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés

Hígítás, eszközök tisztítása:

Csapvízzel, impregnált felület esetén felhordásához legfeljebb 5% víz hozzáadása szükséges. A termék csomósodás és kiválás nélkül max. 30% vízzel hígítható.

Kiadósság:

8-9 m2/l/réteg

Száradási idő:

száraz: 20 °C-on max. 2 óra

Átfesthető:

2 óra után

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. 
A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg. 
A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen. Korongecsettel vagy hengerrel hordható fel. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Tilatex Extra falfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux beltéri glett
Supralux impregnáló alapozó

Festés:

Supralux Tilatex Extra

Korábban már festett falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Tilatex Extra falfestékkel átfesteni.