#### Supralux Tilatex Rusztikus

Leírás

Vizes diszperziós rusztikus beltéri falfesték

Felhasználási területek

Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton) megfelelő előkészítés után

Tulajdonságok

Rusztikus bevonat, könnyen felhordható, kimagasló fehérségű, páraáteresztő. Jól fedő, gazdaságos és könnyen feldolgozható beltéri diszperziós falfesték. Normál igénybevételű beltéri fal és mennyezetfelület festésére ajánljuk. Oldószermentes festék, különösen alkalmas lakóterek festésére.

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1500-1600

Kiszerelés:

15 L

Tárolás:

+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték:

fehér

Színezés:

Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban, a Supralux Falfesték színezőkkel max. 5%-ban.

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

hengerlés

Hígítás:

max. 5% csapvízzel

Kiadósság:

7-8 m2/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

20 °C-on max. 4-6 óra

Átfesthető:

4-6 óra után

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek ) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze, majd egyenletesen oszlassuk el a felületen. A festék dekoratív, rusztikus felület kialakítására alkalmas. A rusztikus bevonat alá közbenső fedőrétegként Supralux Tilatex Akvát hordjunk fel. Színes bevonat készítésekor mind a Supralux Tilatex Akvát, mind a Supralux Tilatex Rusztikus beltéri falfestéket azonos színűre színezzük. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri kézi glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. A glettelés sok esetben elmaradhat, mivel strukturált bevonat esetén a kisebb felületi egyenetlenségek nem feltűnőek. Az így előkészített felületet 1-2 réteg Supralux Tilatex Akva falfestékkel festjük és erre hordjuk fel egy rétegben a Supralux Tilatex Rusztikus beltéri falfestéket.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux impregnáló alapozó

Festés:

Supralux Tilatex Akva
Supralux Tilatex Rusztikus

Korábban már festett falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux Impregnáló alapozóval impregnálni, majd 1-2 réteg Supralux Tilatex Akva falfestékkel és 1 réteg Supralux Tilatex Rusztikus beltéri falfestékkel átfesteni.