#### Supralux Portal Mix homlokzatfesték bázis

Leírás

Színkeverőgépen széles színválasztékban keverhető, vizes diszperziós homlokzatfesték.

Felületek

Épületek homlokzatának (nagy szilárdságú vakolat, beton, cement) alapozás utáni és felújító festésére.

Tulajdonságok

- matt, sima bevonat

- kopásálló, időjárásálló

- könnyen felhordható

- páraáteresztô

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz

Sűrűség, g/liter:

1350-1450, színtől függően

Kiszerelés:

0,95 L; 14,25 L

Minőségmegőrzési idő:

Előírásszerű tárolás ese-tén 24 hónap

Tárolás:

+5 és +30oC közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték:

Színkeverőgépen több száz színben keverhető. A szín kiválasztásánál a számítógépben rögzített megjegyzéseket (kicsit sötétebb, gyengébb takarás miatt plusz réteg szükséges, stb.) figyelembe kell venni

Színezés:

A színek kikeverése a Supralux Homlokzatfesték Mixből, 16 féle Levis színező paszta felhasználásával történik, Levis színkeverő rendszeren

Fényesség:

Matt

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés, airless szórás

Hígítás, eszközök tisztítása:

Csapvízzel, a felhordási módnak megfelelően.

Kiadósság:

5-6 m2/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

20 oC-on max. 2 óra

Átfesthető:

4-6 óra után

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes!

#### Használati útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet impregnálni kell. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. Általában 2 réteg felhordását javasoljuk. Supralux Impregnáló alapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképessége csökkenthető.

Festési körülmények

Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot, de ne legyen több +30 °C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell. 
A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről. 
A festéket alaposan fel kell keverni. A végleges fedőképesség a színezők hozzáadása után alakul ki. A megfelelő színtónust a festék a teljes száradás után éri el. Fehér homlokzat kialakításához a Supralux Homlokzatfesték fehér terméket javasoljuk.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új kültéri falfelületekre: 
A még festetlen, vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Portal homlokzati glettel simítjuk. Glettelés után, igényes munka esetén Supralux impregnáló alapozóval ismételten alapozunk. Az így előkészített felületre 2-3 réteg Supralux Portal Mix homlokzatfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux Impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux Portal homlokzati glett
(Supralux Impregnáló alapozó)

Festés:

2-3x Supralux Portal Mix Homlokzatfesték

Korábban már festett kültéri falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kijavítani, azt követően Supralux Impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2-3 réteg Supralux Portal Mix Homlokzatfestékkel átfesteni.