#### Supralux Portaszil szilikátos homlokzati glett

Leírás

Szilikátos vizes diszperziós homlokzati glett

Felületek

Ásványi eredetű vakolatok (mészvakolat, cementvakolat) és beton, gázbeton, mészhomok-tégla, tégla, azbeszt-cement felületek glettelésére alkalmas.

Tulajdonságok

- jó csiszolhatóság jellemzi, sima falfelületeteredményez

- egyenletesen száradó

- kíváló vízpáraáteresztő

- könnyen feldolgozható

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

kálium-metaszilikát és sztirol-akrilát kopolimer

Sűrűség, g/liter:

1530

Kiszerelés:

15 kg

Tárolás:

+5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Felhordási módok:

rozsdamentes glettvas

Kiadósság:

kb. 1,5 kg /m2

Átvonhatóság:

önmagával 6–12 óra, Supralux Portaszil homlokzatfestékkel 12 óra

Munkavédelmi szempont:

Az anyag erősen lúgos kémhatású!

Felhasználási hőmérséklet:

+8 °C és +30 °C között

Csiszolhatóság 20 °C-on:

12 óra után

Minőségmegőrzési idő:

Előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Használata előtt a homlokzat mélyebb hibahelyeit meszes, cementes habarccsal ki kell javítani. A tapaszolandó felület légszáraz és repedésmentes legyen. Friss vakolatra csak annak kikeményedése után hordható fel. Táskásodó, málló, pergő falfelületről a laza részeket mechanikai úton, kaparással el kell távolítani. A fal szívóképességének csökkentésére és a glett biztosabb tapadására Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozóval impregnáljuk a tapaszolandó falat. A megszáradt, glettelt felületet homlokzatfestékkel történő átvonás előtt célszerű ismételten impregnálni. A még nedves állapotú glett az eszközökről vízzel eltávolítható. A glettet felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.

Javasolt bevonatrendszer

Még nem festett, új homlokzatokra:

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux Portaszil szilikátos glett
(Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó)

Festés:

2x Supralux Portaszil szilikátos homlokzatfesték