#### Supralux Portal Mix vékonyvakolat - kapart hatású

Leírás

Színkeverőgépen széles színválasztékban keverhető, vizes diszperziós, kapart hatású vékonyvakolat.

Felületek

Épületek homlokzatának (nagy szilárdságú vakolat, beton, cement, hőszigetelő rendszer) felújítására, bevonására alkalmas. Beltéri bevonatként is alkalmazható.

Tulajdonságok

Dekoratív, struktúrált megjelenésű. Kopásálló, időjárásálló. Könnyen felhordható. Páraáteresztő, hidrofób és vízlepergető. Foszlatott cellulóz szállal erősített. Algásodásgátló adalékot tartalmaz. Agresszív környezeti hatásoknak ellenáll. Színkeverő gépen széles választékban keverhető, silotannal erősített vizes diszperziós, kapart hatású vékonyvakolat.

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Akrilát kopolimer kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Szemcseméret:

1,5 mm; 2mm

Sűrűség, g/liter:

~1700

Kiszerelés:

25 kg

Színválaszték:

Supralux színkeverő rendszerben színezhető.

Színezés:

A színek kikeverése a Supralux Portal Mix vékonyvakolatból 16 Levis színezőpaszta felhasználásával történik, Supralux színkeverő rendszeren.

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

rozsdamentes glettvas, szórás

Hígítás:

csapvízzel, a felhordási módnak megfelelően

Kiadósság:

1,5 mm~2,3-2,5 kg/m2; 2 mm~2,5-2,8 kg/m2

Száradási idő:

tapadási száradás kb. 6-10 óra, teljes száradás 2-3 nap

Átfesthető:

2 óra után

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 12 hónap

Tárolás:

+5 ˚C és +30˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A felületnek épnek, tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek), teljes rétegvastagságban száraznak és megfelelő szilárdságúnak kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). Ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már meglévő felülettel azonos struktúrájúak legyenek. Nagy nedvszívású alapfelületet (pl. glettelt, javított felület) célszerű impregnálni, Supralux Impregnáló alapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképessége csökkenthető. A megfelelően előkészített felületre hordjunk fel egy réteg - a Supralux Portal Vékonyvakolattal azonos színű Supralux Portal Mix vakolatalapozót. A vakolatot keverőgéppel alacsony fordulatszámon keverjük meg, majd az alapra egyenletesen hordjuk fel a legnagyobb szemcse minimum másfélszeres vastagságában. A vakolat felhordása történhet rozsdamentes simítólapáttal vagy megfelelő szórókészülékkel. A vakolatot az egyenletes szerkezet miatt körkörösen alakítsa ki műanyag simítólapáttal. A levegő, a vakolat, és az alap hőmérséklete a megmunkálás ideje alatt +5 oC -30 oC kell, hogy legyen. Ne alkalmazzuk az anyagokat közvetlen erős napsütésben, esőben, fagyban, erős szélben, ködben. A termék természetes eredetű ásványi anyagokat tartalmaz, ezért különböző gyártási idejű anyagoknál árnyalatnyi színeltérés lehetséges, azonos felületi sík vakolásához célszerű azonos gyártású idejű anyagot használni. Ügyeljünk arra, hogy a vékonyvakolást folyamatosan végezzük, mert túlzott várakozáskor az anyag kötése megindul és az összedolgozhatóság csökken. A vakoláshoz használt szerszámokat használat után vízzel azonnal le kell mosni.

Javasolt bevonatrendszerek

hőszigetelés

Impregnálás:

1x Supralux Portal Mix vakolat alapozó

Fedőréteg:

1x Supralux Portal Mix vékonyvakolat

kis nedvszívású alapfelület

nagy nedvszívású alapfelület

Felületelőkészítés:

tisztítás, hibák kijavítása, száradás

Impregnálás:

Supralux impregnáló alapozó