#### Supralux Astralin Mester

Leírás

Magas minőségű zománcfesték

Felületek

Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa-, vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, kerítések stb.)

Tulajdonságok

- kiválóan takar

- kiemelkedő fehérségű

- tükrös fényű, maradandóan fényes

- könnyen ecsetelhető, jól terül

- időjárásálló

- nem sárgul

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz

Sűrűség, g/liter:

1230 (fehér)

Kiszerelés:

1; 5; 20 L

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5°C +25°C között

Színválaszték:

Fehér

Színezés:

Színes Supralux Astralin Mester magasfényű zománcfestékek hozzáadásával

Fényesség:

Magasfényű

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés (speciális zománcozó henger), szórás

Hígítás:

Supralux H-100 szintetikus hígító, Supralux

Lakkbenzin higító

Kiadósság:

8-10 m2/L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

porszáraz:

20°C-on max. 7 óra 20°C-on max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után.

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett "bőrt" összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecseteléssel történő felhordáshoz max. 5% hígítóval (Supralux H-100 szintetikus hígító, vagy Supralux Lakkbenzin) kell hígítani. Különösen függőleges felületre történő felhordáskor fontos, hogy a festéket ne hígítsuk túl, és egyenletesen, ne túl vastagon hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Ajtó, ablak

Beeresztés:

Supralux Lenolajos Fabeereresztő alapozó

Tapaszolás

Supralux kitt + csiszolás

Alapozás:

Supralux Astralin Mester alapozó + finomcsiszolás

Közbenső réteg:

Supralux Astralin + finomcsiszolás

Átvonó réteg:

Supralux Astralin Mester

Vas-acél

Alapozás:

1-2x Supralux Koralkyd

Közbenső réteg:

Supralux Astralin

Átvonó réteg:

Supralux Astralin Mester

Alumínium, horganyzott acél

Alapozás:

1-2x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux Astralin Mester alapozó

Átvonó réteg:

Supralux Astralin Mester

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Astralin Mester zománcfestékkel átfesteni.