#### Supralux Astralin magasfényű zománcfesték

Leírás

Magasfényű zománcfesték

Felületek

Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, kerítések stb.)

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető

- időjárásálló

- jól terül

- függőleges felületen megfolyásra kevéssé hajlamos

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

900-1180, színtől függően.

Kiszerelés:

0,25L, 1L; 5L; 20 L

Hígítás:

Supralux H-100 szintetikus hígító,

Száradási idő:

porszáraz:

20 °C-on max. 6 óra; száraz:

20 °C-on max. 24 óra.

Átfesthető:

24 óra után.

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés.

Kiadósság:

8-15 m2/L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Fényesség:

magasfényű.

Színválaszték:

fehér, szürke, fekete, sötétbarna, sötétzöld, piros, okker, sárga, barna, kék, középkék, zöld.

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között.

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett "bőrt" összefüggően távolítsuk el! Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecseteléssel történő felhordáshoz max. 6% hígítóval (Supralux H-100 szintetikus hígító) kell hígítani. Különösen függőleges felületre történő felhordáskor fontos, hogy a festéket ne hígítsuk túl és egyenletesen, ne túl vastagon hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Ajtó, ablak

Beeresztés:

Supralux Lenolajos Fabeereresztő alapozó

Tapaszolás

Supralux kitt + csiszolás

Alapozás:

Supralux alapozó vagy Supralux olajfesték + finomcsiszolás

Közbenső réteg:

Supralux Astralin + finomcsiszolás

Átvonó réteg:

Supralux Astralin magasfényû zománc

Vas-acél

Alapozás:

1-2x Supralux Koralkyd

Közbenső réteg:

Supralux Astralin Alapozó

Átvonó réteg:

Supralux Astralin magasfényû zománc

Alumínium, horganyzott acél

Alapozás:

1-2x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux Astralin Alapozó

Átvonó réteg:

Supralux Astralin magasfényû zománc

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd átvonó zománcfestékkel átfesteni.