#### Supralux Astralin selyemfényű

Leírás

Selyemfényű zománcfesték

Felületek

Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa-, vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, kerítések stb.)

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető

- időjárásálló

- jól terül

- függőleges felületen megfolyásra kevéssé hajlamos

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1080-1330, színtől függően.

Kiszerelés:

1L; 5L

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között.

Színválaszték:

fehér

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Fényesség:

Selyemfényű.

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés.

Hígítás:

Supralux H-100 szintetikus hígító.

Kiadósság:

8-15 m2/L, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

porszáraz:

20 °C-on max. 4 óra, száraz:

20 °C-on max. 24 óra.

Átfesthető:

24 óra után.

Tűzveszélyességi fokozat:

Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett "bőrt" összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecseteléssel történő felhordáshoz max. 6% hígítóval (Supralux H-100 szintetikus hígító) kell hígítani. Különösen függőleges felületre történő felhordáskor fontos, hogy a festéket ne hígítsuk túl és egyenletesen, ne túl vastagon hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Ajtó, ablak

Beeresztés:

Supralux Lenolajos Fabeereresztő alapozó

Tapaszolás

Supralux kitt + csiszolás

Alapozás:

Supralux alapozó vagy Supralux olajfesték + finomcsiszolás

Közbenső réteg:

Supralux Astralin + finomcsiszolás

Átvonó réteg:

Supralux Astralin

Vas-acél

Alapozás:

1-2x Supralux Koralkyd

Közbenső réteg:

Supralux Astralin

Átvonó réteg:

Supralux Astralin

Alumínium, horganyzott acél

Alapozás:

1-2x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux Astralin

Átvonó réteg:

Supralux Astralin

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Astralin selyemfényű zománcfestékkel átfesteni.