#### Supralux Orkán

Leírás

Félfényes fémfesték

Felületek

Kül- és beltéri vas- és acélfelületek, alumínium- és horganyzott acélfelületek. Vízmedencék festésére nem alkalmas!

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető

- gyorsan szárad

- időjárásálló és korróziógátló

- tartósan vízálló

- színtartó, nem sárgul

- alapozás nélkül használható

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vinilkopolimer alapú, korróziógátló pigmenteket is tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

960–1150, színtől függően

Kiszerelés:

0,75 L; 2,5 L; 20 L

Színválaszték:

fehér, szürke, fekete, sárga, sötétbarna, fűzöld, kék, piros

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Fényesség:

félfényes

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás:

Supralux H-300 Aromás Hígító

Kiadósság:

8–10 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

Porszáraz:

20 °C-on max. 1 óra

Száraz:

20 °C-on max. 24 óra

Átfesthető:

Supralux Tiszakorr korróziógátló alapozóval festett fémfelület:

min. 2 óra Önmagával:

min. 2 óra

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A gondosan drótkefézett, csiszolt , por- és zsírtalanított acélfelületre ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással történhet a felhordás. Az első réteget ecseteléssel célszerű felhordani. A jól tapadó rozsdamaradványok az alapozó tapadását nem rontják, ennek ellenére minél rozsdamentesebb felület kialakítására kell törekedni. Savtartalmú rozsdamarók és -átalakítók használatát nem javasoljuk. Fényes alumínium- vagy horganyzott felületek esetén a felületet finom csiszolóvászonnal csiszolva érdesítjük (lemattult felületek esetén ez nem szükséges) és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítjuk. Betonfelület esetén a felületnek légszáraznak és tisztának (olaj-, zsír-, nedvesség- és pormentesnek) kell lennie. Betonimpregnálásra 40-50% Supralux H-300 aromás hígítóval hígított Supralux Orkán festéket használjunk. A Supralux Orkán festék felhordása ecsettel, hengerrel és szórással is történhet. Több réteg felhordása esetén az átfestés legalább 2 óra száradás után lehetséges. Ha az alapozó és a fedőfesték színét nem hangoljuk össze, pl. vörös alapozót Orkán fehérrel vonunk át, akkor az alapozó kismértékű oldódása miatt esztétikai probléma (csíkozás) léphet fel. Ez azonban a bevonat védőértékét nem befolyásolja hátrányosan.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Vas-acél beltérben

Korróziógátló alapozás (fokozott igénybevétel esetén):

1x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux Orkán

Átvonó réteg:

Supralux Orkán

Vas-acél kültérben

Korróziógátló alapozás (fokozott igénybevétel esetén):

2x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux Orkán

Átvonó réteg:

Supralux Orkán

Alumínium, horganyzott acél

Korróziógátló alapozás (fokozott igénybevétel esetén):

1x Supralux Tiszakorrr

Közbenső réteg:

Supralux Orkán

Átvonó réteg:

Supralux Orkán