#### Supralux Star

Leírás

Zománcfesték

Felületek

Radiátorok, bojlerek vagy ezek csővezetékei max. 100 °C hőigénybevételig. Kül- és beltéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után (ajtók, ablakok, kerítések stb.).

Tulajdonságok

Könnyen ecsetelhetô. Sárgulásra kevéssé hajlamos. Jól terül. 100 °C-ig tartósan hőálló. Az élek mentén is jól tapad. Kiválóan takar. Könnyűfémeken alapozás nélkül is tapad.

- ütésálló

- jó fedőképességű

- Az élek mentén is jól tapad

- elasztikus

- karcolás és ütésálló

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Akrilmodifikált alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmentet tartalmaz

Sűrűség, g/liter:

1160-2000

Kiszerelés:

0,75 L; 2,5 L

Hígítás:

Supralux H-100 szintetikus hígító

Száradási idő:

Porszáraz:

20 °C-on max. 3 óra, száraz:

20 °C-on max. 36 óra

Átfesthető:

36 óra után

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés, szórás

Kiadósság:

9-10 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Színválaszték:

fehér

Színezés:

Színes Supralux Astralin magasfényű zománcfestékek hozzáadásával pasztellszíneket kapunk.

Fényesség:

fényes, de nem magasfényű

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A gyárilag alapozott radiátor-, fém- vagy fafelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett "bőrt" összefüggően távolítsuk el! Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket szórással történő felhordáshoz 10-15% hígítóval (Supralux H-100 szintetikus hígító) kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 36 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Gyárilag alapozott radiátor

Felületelőkészítés:

enyhe csiszolás

Közbenső réteg:

Supralux Star

Átvonó réteg:

Supralux Star

Vas-acél

Alapozás:

1-2x Supralux Koralkyd fehér

Közbenső réteg:

Supralux Star

Átvonó réteg:

Supralux Star

Fafelületek

Beeresztés:

Supralux Lenolajos Fabeereresztő alapozó

Tapaszolás

Supralux kitt + csiszolás

Alapozás:

Supralux alapozó vagy Supralux olajfesték

Közbenső réteg:

Supralux Star

Átvonó réteg:

Supralux Star

Alumínium, alapozás nélkül

Festés:

1-2x Supralux Star

Alumínium, horganyzott acél

Alapozás:

1-2x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux alapozó

Átvonó réteg:

Supralux Star

Korábban már festett radiátorok, fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd foltokban korróziógátló vagy közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Star zománcfestékkel átfesteni.