#### Supralux Padlózománc

Leírás

Zománcfesték

Felületek

Puhafa- és magnezit padlózatok, kültéri fa- és fémfelületek (kerítések, garázsajtók), zománclábazatok kialakítására is használható.

Tulajdonságok

- mosható

- könnyen ecsetelhető

- jól terül

- fényes bevonatot ad

- színtartó

- időjárásálló

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1120-1240 színtől függően

Kiszerelés:

0,75 L

Színválaszték:

okker, barna

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Fényesség:

fényes

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás.

Hígítás:

Supralux H-100 szintetikus hígító

Kiadósság:

8-10 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

Porszáraz:

20°C-on max. 6 óra

Száraz:

20°C-on max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Minőségmegőrzési idő:

60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett "bőrt" összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz csak kevés, szórással történő felhordáshoz 10-15% hígítóval (Supralux H-100 szintetikus hígító) kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5 °C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre

Puhafapadlózat és más fafelületek

Lenolajos beeresztés + Folttapaszolás:

Supralux Astralin Mester Tapasz, vagy Supralux Mester Tapasz + Csiszolás

Tapaszolás:

Supralux kitt + csiszolás

Alapozás:

Supralux Alapozó vagy Supralux olajfesték

Közbenső réteg:

Supralux Padlózománc

Átvonó réteg:

Supralux Padlózománc

Vas-acél

Alapozás:

1-2x Supralux Koralkyd

Közbenső réteg:

Supralux Padlózománc

Átvonó réteg:

Supralux Padlózománc

Alumínium, horganyzott acél

Alapozás:

1-2x Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supralux Padlózománc

Átvonó réteg:

Supralux Padlózománc

Korábban már festett falfelületek felújító festése 
A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Padlózománccal átfesteni.