#### Supralux Durol Akva

Leírás

Selyemfényű, vizes zománcfesték.

Felületek

Alapozott fa- ill. korróziógátló alapozóval bevont fémfelületek.

Tulajdonságok

- selyemfényű

- nem sárgul

- színtartó

- száradás után víz- és időjárásálló

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, időjárásálló pigmenteket és speci-ális adalékokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

Kb. 1200-1300

Kiszerelés:

1 L

Színválaszték:

Fehér

Tárolás:

+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Minőségmegőrzési idő:

Előírásszerű tárolás esetén 12 hónap.

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés, szórás.

Hígítás, eszközök tisztítása:

Csapvízzel, általában nem kell hígítani.

Kiadósság:

9-12 m2/liter

Száradási idő:

száraz:

20°C-on max. 16 óra

Átfesthető:

4 óra után

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. Korábban már festett felületek esetén a levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket tapaszolással meg kell szüntetni. A bevonat felületét meg kell csiszolni és szükség esetén Supralux H-100 hígítóval zsírtalanítani. 
A festéket alaposan fel kell keverni. A festék ecsettel, hengerrel és airless szórással is felhordható. Ecseteléshez hosszú sörtéjű, puha ecsetet használjunk és a festéket gyorsan oszlassuk el egyenletesen, mivel erre később a festék gyors száradása miatt nincs lehetőség.

Festési körülmények

A festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +15 °C-ot, de ne legyen több +25 °C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell, mert a túl hirtelen száradás rontja a festék tapadását és terülését.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új fafelületekre: 
Száraz beltéri környezetben: A még festetlen, gyalult, csiszolt és légszáraz fafelületet Supralux vizes alapozóval 1 vagy 2 rétegben alapozzuk. Szükség esetén a felületi egyenetlenségeket Supralux vizes tapasszal simítjuk. A glettelt felületet célszerű ismételten alapozni. Ezt követően a felületet 2-szer átvonjuk Supralux Durol Akva selyemfényű vizes zománcfestékkel.

A fafelület alapozása, pórustömítése:

Supralux vizes alapozó

Esetleges glettelés + ismételt alapozás:

Supralux vizes tapasz
Supralux vizes alapozó

Festés:

2x Supralux Durol Akva zománcfesték

Kültérben vagy nedves beltéri környezetben: A fenti bevonatrendszer kialakítása előtt a penészgombák elleni védelem érdekében a fa pórusait Sadolin Base-zel telítjük.

Korábban már festett fafelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festéket kaparással, csiszolással eltávolítani, a festékhibákat folttapaszolással kijavítani, a felületet Supralux vizes alapozóval, majd Supralux Durol Akva selyemfényű vizes festékkel átfesteni.