#### Supralux Vizes Alapozó

Leírás

Vizes diszperziós alapozófesték.

Felületek

Alapozott fa- ill. korróziógátló alapozóval bevont fémfelületek.

Tulajdonságok

- nem sárgul

- matt festékként is használható kül- és beltérben

- száradás után víz-és időjárásálló

- speciális akril alapú alapozó festék

- kiválóan tapadó és a fedőbevonatok tapadását elősegítő alapozó

- jól fedő, könnyen csiszolható

- tisztán és könnyen felhordható és környezetkímélő

#### Gyakorlati információk

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, időjárásálló pigmenteket és speciális adalékokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

sűrűség, g/liter:

Kb. 1300

Kiszerelés:

1L

Tárolás:

+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségbenaz MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték:

fehér

Felhordási módok:

hígítás, eszközök tisztítása:

csapvízzel, általábannem kell hígítani

Kiadósság:

9-12 m2/liter

Száradási idő:

Száraz:

20°C-on max. 3 óra

Átfesthető:

2-3 óra után

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 12 hónap

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. Korábban már festett felületek esetén a levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket tapaszolással meg kell szüntetni.A bevonat felületét meg kell csiszolni és szükség esetén Supralux H-100 hígítóval zsírtalanítani. 
A festéket alaposan fel kell keverni. A festék ecsettel, hengerrel és airless szórással is felhordható. Ecseteléshez hosszú sörtéjű, puha ecsetet használjunk és a festéket gyorsan oszlassuk el egyenletesen, mivel erre később a festék gyors száradása miatt nincs lehetőség.

Festési körülmények

A festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +15 °C-ot, de ne legyen több +25 °C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell, mert a túl hirtelen száradás rontja a festék tapadását és terülését.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új fafelületekre: 
Száraz beltéri környezetben: A még festetlen, gyalult, csiszolt és légszáraz fafelületet Supralux vizes alapozóval 1 vagy 2 rétegben alapozzuk. Szükség esetén a felületi egyenetlenségeket Supralux vizes tapasszal simítjuk. A glettelt felületet célszerű ismételten alapozni. Ezt követően a felületet 2-szer átvonjuk Supralux Durol Akva selyemfényű vizes zománcfestékkel, de használhatunk oldószerrel hígítható alkidbázisú átvonó zománcfestéket is.

A fafelület alapozása, pórustömítése:

Supralux Vizes Alapozó

Esetleges glettelés + ismételt alapozás:

Supralux Vizes Tapasz
Supralux Vizes Alapozó

Festés:

2x Supralux Durol Akva vagy alkidbázisú, oldószeres zománcfesték

Kültérben vagy nedves beltéri környezetben: A fenti bevonatrendszer kialakítása előtt a penészgombák elleni védelem érdekében a fa pórusait Sadolin Base-zel telítjük.

Korábban már festett fafelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festéket kaparással, csiszolással eltávolítani, a festékhibákat folttapaszolással kijavítani, a felületet Supralux vizes alapozóval, majd Supralux Durol Akva selyemfényű vizes festékkel átfesteni.