#### Levislux magasfényű

Leírás

Kiváló minőségű, könnyen ecsetelhető, fény- és színtartó, magasfényű zománcfesték.

Felhasználási területek

Kül és beltér; fa- és fémtárgyak, falak, mennyezetek, stb. mindenféle építmények; vidéki, városi, ipari és vízparti/tengerparti környezet; száraz és nedves helyiségek.

Felületek

Fa és származékai, vas, acél, horganyzott és egyéb fémfelületek, beton, cement mész- és gipszvakolatok, stb. megfelelő alapozó bevonatokkal alapozva. Jól tapadó, tiszta megcsiszolt, régi festékbevonatok.

Előnyök

Díszít és véd.

Tulajdonságok

- magas fény

- jó konzisztencia

- kiváló fedőképesség

- stabil színek

- nagy rugalmasság

- gyors száradás

- tökéletesen mosható

- kemény és tartós bevonat

- ellánálló

- időjárásálló

#### Gyakorlati információk

Csomagolás:

1 l

Tárolhatóság:

Legalább 2 évig, bontatlan, eredeti csomagolásban.

A festék megjelenése a dobozban:

Sűrűnfolyó festék.

A száraz filmbevonat megjelenése:

Magasfényű.

Színek:

Lásd a színkártyát. Egymással keverhetők.

Színmódosítás:

Max. 5% Supralux univerzális színezőpasztával.

Festékfelhordó eszközök:

Ecset, henger, szórópisztoly.

Hígítás:

Használatra kész. Ecseteléshez és hengereléshez legfeljebb néhány, szóráshoz 10-15% Supralux H-100 Szintetikus hígítóval.

Eszközök tisztítása:

Supralux H-100 Szintetikus hígítóval.

Alkalmazási körülmények:

Ne használjuk párás időjárási körülmények között.

Kiadósság:

15-18 m2/l egy rétegben.

Száradási idő:

23 °C és 50% relatív páratartalom mellett 4 óra után felületileg száraz (porszáraz).

Átfesthető:

24 óra után.

Figyelmeztetés:

Ecsettel történő felhordásnál a festéket egyenletesen oszlassuk el.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés

Régi bevonatok: 
Ecsettel, hígítóval öblítve zsírtalanítani. A rosszul tapadó festéket eltávolítani. A fényes régi bevonatot mattra csiszolni. A foltokat tapaszolással és/vagy alapozással kijavítani.

Régi bevonatok rossz állapotban: 
A régi bevonatot festék eltávolítóval teljesen eltávolítani, zsírtalanítani és átcsiszolni, majd új felületekhez hasonlóan alapozni.