#### Supralux Konvert

Leírás

Rozsdaátalakító alapozófesték

Felületek

Kül- és beltéri vas- és acélfelületek kezelésére alkalmazható, bármilyen fedőfestékkel használható.

Tulajdonságok

- csepegésmentesen ecsetelhető

- gyorsan szárad

- nem igényel rozsdamentes felületet, csak a laza rozsdát kell drótkefével eltávolítani

- a rozsdát kémiai úton alakítja át

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vinilakrilát vizes diszperziós alapú, levegőn száradó.

Sűrűség, g/liter:

kb. 1142

Kiszerelés:

0.75 L; 2.5 L

Minőségmegőrzési idő:

12 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 oC között

Szín:

A termék törtfehér színű. A bevonat a rozsdaátalakítás után kékesfekete.

Felhordási módok:

kizárólag ecsetelés

Hígítás:

szükségtelen, indokolt esetben max. 5% csapvízzel hígítható

Kiadósság:

8–12 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő 20 0C-on:

max. 2 óra

Átfesthető:

2–4 óra után közbenső alapozókkal és/vagy átvonó zománcfestékekkel

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Felhasználás előtt a rozsdaátalakító alapozót alaposan keverjük fel. A laza rozsdát drótkefével eltávolítva, por- és zsírmentes acélfelületet alakítunk ki. A jól tapadó rozsdamaradványokat nem kell lecsiszolni. A rozsdaátalakító alapozót ecsettel bőven (felesleg képződjön) hordjuk fel, alaposan eloszlatva (először vízszintes, majd függőleges végül újból vízszintes irányban). A felhasználásra kivett anyagot, amely az ecsettől elszíneződik, ne töltsük vissza az eredeti dobozba. Az ecset és a munkaeszközök a munka végeztével vízzel tisztíthatók, viszont a megszáradt festékmaradványok csak Supralux H-400 észter hígítóval távolíthatók el! Lehetőleg ne használjuk +5 °C alatti hőmérsékleten.

Javasolt bevonatrendszer

Vas-acél beltérben:

Rozsdaátalakító alapozás:

1x Supralux Konvert

Közbenső réteg:

Supralux alapozó vagy Supralux vizes alapozó

Átvonó réteg:

Supralux Durol zománcfesték vagy Supralux Astralin zománcfesték

Vas-acél kültérben:

Rozsdaátalakító alapozás:

1x Supralux Konvert

Közbenső réteg:

Supralux alapozó vagy Supralux vizes alapozó

Átvonó réteg:

2x Supralux Durol zománcfesték vagy Supralux Astralin zománcfesték