#### Supralux Koralkyd

Leírás

Korróziógátló alapozófesték

Felületek

Kül- és beltéri vas- és acélfelületek

Tulajdonságok

- könnyen ecsetelhető

- környezetkímélő

- egy rétegben jó, két rétegben kiváló korrózióvédő hatás

- univerzális és könnyen átvonható

- gyorsan szárad

- kromát- és ólommentes

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, korróziógátló pigmenteket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1330–1450, színtől függően

Kiszerelés:

0,25 L; 0,75 L; 2,5 L; 5L;

Színválaszték:

vörös, törtfehér, szürke

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás.

Hígítás:

Supralux H–100 szintetikus hígító.

Kiadósság:

8–12 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

Porszáraz:

20 °C-on max. 4 óra, száraz:

20 °C-on max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A gondosan drótkefézett, csiszolt, por- és zsírtalanított acélfelületre ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással történhet a felhordás. A jól tapadó rozsdamaradványok az alapozó tapadását nem rontják, ennek ellenére minél rozsdamentesebb felület kialakítására kell törekedni. Savtartalmú rozsdamarók és átalakítók használatát nem javasoljuk.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új felületekre:

Vas-acél beltérben

Korróziógátló alapozás:

1x Supralux Koralkyd

Közbenső réteg:

Supralux Astralin Alapozó

Átvonó réteg:

Supralux Astralin zománcfesték vagy Supralux Durol zománcfesték

Vas-acél kültérben

Korróziógátló alapozás:

2x Supralux Koralkyd

Második közbenső réteg:

Supralux Astralin Alapozó vagy Supralux Durol

Átvonó réteg:

Supralux Astralin vagy Supralux Durol