#### Supralux Fadekor

Leírás

Vékonyrétegű impregnálólazúr

Felhasználási területek

A színtelen változat csak beltéri felhasználásra való. A színes változatok kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak, de beltéri használatuk esetén a kapott felületet a színtelen változattal át kell vonni. Nem alkalmazható játékok, méhkasok valamint élelmiszerrel és takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok bevonására. Tartósan talajjal vagy vízzel érintkező fafelületek esetén nem biztosít kielégítő védelmet.

Felületek

Kezeletlen és korábban impregnált fatárgyak (ajtók, ablakok, bútorok, lambériák stb.)

Tulajdonságok

- Könnyen ecsetelhető

- A kültéri változatok védik a fát a gombásodás és a nap UV sugárzása ellen

- Mélyen beszívódik, impregnálja a fát

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz. Oldószeres.

Sűrűség, g/liter:

830 - 900, színtől függően

#### Gyakorlati információk

Kiszerelés:

0,75; 2,5 liter

Hígítás:

nem szükséges, nagyon indokolt esetben Supralux H-100 szintetikus hígítóval

Száradási idő 20 °C-on:

porszáraz: max. 5 óra
száraz: max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés

Kiadósság:

Gyalult fánál 15-18 m2/ l, fűrészelt fánál 9-11 m2/ l rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Fényesség:

Selyemfényű

Színválaszték:

Dió, fenyő, fenyőzöld, mahagóni, oregon fenyő, paliszander, színtelen, teak

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festetlen, új fa légszáraz, tiszta legyen. A gyantakiválásokat Supralux Gemini észter hígítóval kell lemosni. A degradálódott, szürke fafelületet le kell csiszolni. 
Az előkészített fafelületet Sadolin Base impregnáló favédőszerrel vagy Supralux Fadekor alapozóval telítésig alapozzuk, majd 24 óráig száradni hagyjuk. A Supralux Fadekort 2-3 rétegben hordjuk fel, az egyes rétegek között 24 óra száradást biztosítva. Ne használjuk festett vagy lakkozott fára, parkettára, padlóra. Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a festék felületéről az esetleges bőrréteget és az anyagot alaposan keverjük fel. 
Ecsettel hordjuk fel, szál irányban, majd alaposan oszlassuk szét.

Javasolt bevonatrendszerek

Kültéri fa*

Beeresztés, alapozás:

Sadolin Base

Festés:

2-3x Supralux Fadekor

Beltéri fa

Beeresztés, alapozás:

Hígított Supralux Fadekor

Festés:

1-2x Supralux Fadekor
1x Supralux Fadekor színtelen

* Megfelelő, gondos kivitelezés esetén 3-5 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.