#### Supralux Fadekor Alapozó

Leírás

A Supralux Fadekor vékonyrétegű falazúr vizes alapozója

Felhasználási területek

Időjárási igénybevételnek kitett, natúr, kezeletlen fafelületek, elsősorban faházak, oromzat és ereszalja deszka alapozására alkalmas.

Felületek

Kültéri fafelületek

Tulajdonságok

Mélyen behatol a fa pórusaiba és jól tapadó hidat képezve fokozza a falazúr tapadását a fához. Védi a fát farontó gombákkal, kék elszíneződést okozó gombákkal és rovarkártevőkkel szemben.

#### Műszaki információk

Felépítés:

műgyanta alapú, levegőn száradó, vizes

Sűrűség, g/liter:

1000

#### Gyakorlati információk

Kiszerelés:

0.75 l és 2.5 liter

Tárolás:

+5 és +25 °C közötti hőmérsékleten, fedett, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.
A termék fagyveszélyes!

Felhordási módok:

ecsetelés; szórással felhordani tilos!

Ecset tisztítása:

a munkaeszközök frissen csapvízzel tisztíthatók

Hígítás:

nem szükséges

Kiadósság:

gyalult fánál: 8-10 m2/liter egy rétegben durva fűrészelt fánál: 4-6 m2/liter egy rétegben

Száradási idő 20 °C-on:

kb. 2 óra

Átfesthetőség 20 °C-on:

kb. 2 óra elteltével

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A kezelendő felület száraz, tiszta és zsírmentes, a fa fülledés és korhadásmentes legyen. Új deszka esetén nem követelmény a felület tökéletes simasága, mert ez a védőhatást rontja. Durva fűrészelt faáru bevonására alkalmas. A sérült, elöregedett falazúrt vagy szürkére erodálódott fafelületet drótkefével vagy durva csiszolóvászonnal távolítsuk el, míg ép fafelülethez nem érünk. 
Élelmiszeripari és vendéglátó üzemekben való kültéri felhasználása nem kifogásolható. 
Nem alkalmazható: játékok, méhkasok, hajtató- és üvegházak faszerkezeteinek, valamint élelmiszerekkel, takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok védőkezeléséhez.

Javasolt bevonatrendszerek

Kültéri fa

Beeresztés, alapozás:

Supralux Fadekor vizes alapozó több rétegben, a fafelület telítéséig

Festés:

2-3x Supralux Fadekor

Beltéri fa

Beeresztés, alapozás:

Hígított Supralux Fadekor

Festés:

1-2x Supralux Fadekor
1x Supralux Fadekor színtelen