#### Supralux Falazúr

Leírás

Vastagrétegű bevonó lazúr

Felhasználási területek

A színtelen változat csak beltéri felhasználásra való. A színes változatok kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmasak, de beltéri használatuk esetén a kapott felületet a színtelen változattal át kell vonni. Nem alkalmazható játékok, méhkasok valamint élelmiszerrel és takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok bevonására. Tartósan talajjal vagy vízzel érintkező fafelületek esetén nem biztosít kielégítő védelmet.

Felületek

Kezeletlen és korábban impregnált fatárgyak (ajtók, ablakok, bútorok, lambériák stb.)

Tulajdonságok

- Könnyen ecsetelhető

- A kültéri változatok védik a fát gombásodás és a nap UV sugárzása ellen

- Impregnálja a fát

- Függőleges felületre is vastagon megfolyásmentesen hordható fel

- A fa rajzolata a bevonás után is látható, patinás, nemesfa jellegű hatás érhető el

- Levegőn szárad

- Oldószeres

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Uretánalkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

890 - 950, színtől függően

#### Gyakorlati információk

Kiszerelés:

0,75; 2,5 liter

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Színválaszték:

színtelen, világostölgy, teak, dió, paliszander, középtölgy, fenyő, angolvörös, patinafehér

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők

Fényesség:

Selyemfényű

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés

Hígítás:

Supralux H-100 szintetikus hígító

Kiadósság:

12-15 m2/ l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától, faanyagvédelmi szempontból min 200 g/m2 hígítatlan mennyiség felhordása szükséges, ez a mennyiség az előkészített felületre 3 réteg felhordásával biztosítható.

Száradási idő 20 °C-on:

porszáraz: max. 5 óra
száraz: max. 24 óra

Átfesthető:

24 óra után

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fafelületnek teljesen légszáraznak és tisztának (olaj- zsír-, pormentesnek) kell lenni, az esetleges gyantakiválásokat Supralux Gemini észter hígítóval távolítsuk el! Az alapozót (erősen meghígított Supralux Falazúr vagy Sadolin Base) a fafelületre ecsettel kell felhordani olyan mennyiségben, amely a fa rostjai közé fel tud szívódni. A fa felületétől függően egyszer vagy kétszer kell a felületet impregnálni a teljes telítésig. (Puhafák, fűrészáruk esetén több, keményfák, gyalult felületek esetén kevesebb anyagra van szükség.) A beeresztett felületek, illetve a falazúr átfestése ecseteléssel vagy hengerléssel legalább 24 órás száradás után végezhető. Az ecseteléssel való mázolást a fa erezetének irányában kell befejezni. Figyelem! A termék gyenge méreg, ezért szórással nem hordható fel. Festés előtt a sűrűn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell keverni.

Javasolt bevonatrendszerek

Kültéri fa*

Beeresztés, alapozás:

Sadolin Base

Festés:

2-3x Supralux Falazúr

Bel- és kültéri fa

Beeresztés, alapozás:

Hígított Supralux Fadekor

Festés:

2x Supralux Falazúr

* Kültérben legalább 0,1 mm-es száraz bevonatvastagság szükséges. Megfelelő, gondos kivitelezés esetén 5-7 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.