#### Supralux Gemini Parkettalakk

Leírás

Kétkomponensű, színtelen parkettalakk

Felhasználási területek

Parketta és egyéb beltéri fafelületek lakkozására. Új, valamint már használt parketta- ill. fafelületek bevonására egyaránt használható.

Tulajdonságok

Bevonata magasfényű és selyemfényű, jó kopásállósággal rendelkezik.

#### Gyakorlati információk

Kiszerelés:

„A” komponens 1,87 L; 3 L és 21 L „B” komponens 0,63 L; 1 L és 3,5 L A+B ikercsomag:

0,75 L

Keverési arány:

3 rész „A” komponenshez. 1 rész „B” komponens.

Felhasználhatóság:

összekeverés után 6 órán belül.

Alapozó:

Supralux Tivinil.

Hígítás:

hígítani nem kell; szükség esetén

Supralux Gemini észter hígítóval.

Száradási idő 20 ˚C-on:

porszáraz:

3 óra, teljesen száraz:

16 óra

Átfesthetőség önmagával:

parkettán 16 óra után, fatárgyaknál 4 óra múlva.

Felhordási módok:

ecsetelés.

Igénybevétel:

átkeményedés után (3-5 nap), nagy igénybevétel esetén (pl. iskola, tornaterem) legalább 15 nap múlva.

Kiadósság:

kb. 8 m2/liter rétegenként. Függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Fényesség:

magasfényű. , selyemfényű

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Lakkozás előtt a felületet elő kell készíteni. Az új parkettának teljesen száraznak és szennyeződésmentesnek kell lennie. Egyes faféleségeknél (pl. bükkfa) enyhe sötétedés mutatkozhat, ezért ajánlatos kis felületen próbalakkozást végezni. Supralux Geminivel már lakkozott parkettánál, ha a felület csak kis mértékben meghibásodott, elegendő a kézi csiszolás; nagy mértékben hibás felületekről azonban gépi csiszolással el kell távolítani a régi bevonatot, majd portalanítani, zsírtalanítani kell és lakkozási próbát kell végezni. Régi, viaszos,beeresztett vagy más felületkezelő anyaggal (pl. Bolovit, Florovit) kezelt parkettát géppel kell csiszolni. Csiszolás után itt is lakkozási próbát kell végezni. A próba során jelentkező sötétedés, elszíneződés a nem elég mély csiszolás eredménye is lehet. A nem kívánt sötétedés, elszíneződés esetleg Supralux Tivinil parketta alapozóval csökkenthető. Felhasználáskor a lakk és a munkatér hőmérséklete 20-25 °C legyen. A lakkozás előtt a parkettalakk két komponensét az előírt arányban (3 rész "A" komponenst 1 rész "B" komponenssel) alaposan össze kell keverni. Az összekevert lakkot 6 órán belül fel kell használni, mert ezen túl nagyon besűrűsödik. A parkettalakk felhordása ecseteléssel történik. Hígítás általában nem szükséges. Ha a lakk nehezen ecsetelhető a felhasználás közbeni lassú besűrűsödés következtében, kis mennyiségű Supralux Gemini hígítóval lehet hígítani. Az egyes rétegek felhordása az előző réteg felvitele után min. 16 óra múlva (fatárgyak lakkozásánál 4 óra múlva) történhet. Az újabb réteg felhordása előtt ajánlatos a felületet finomszemcséjü csiszolóvászonnal megcsiszolni, majd portalanítani. A lakkozott parkettát a lakk teljes átkeményedése után (min. 1-2 nap) szabad igénybe venni. Tornaterem, táncterem, iskola és egyéb, nagy igénybevételnek kitett felületek esetén használatba vételig legalább 15 nap várakozási időt kell biztosítani.

Javasolt bevonatrendszerek

Új és használt felületekre:

Parketta, ill. beltéri fa

Alapozó réteg:

Supralux Gemini parkettalakk

Közbenső réteg:

Supralux Gemini parkettalakk

Átvonó réteg:

Supralux Gemini parkettalakk

Bevonatrendszer Supralux Tivinil vagy Supralux Gemini parketta alapozóval:

Parketta, ill. beltéri fa

Alapozó réteg:

Supralux Tivinil parketta alapozó

Közbenső réteg*:

Supralux Gemini parkettalakk

Átvonó réteg:

Supralux Gemini parkettalakk

*A fa minőségétől és az igénybevételtől függően esetenként több közbenső réteg felhordása szükséges. Tornaterem, táncterem, iskola és egyéb, nagy igénybevételnek kitett felületek esetén legalább 0,4 l/m2 anyagmennyiség felhordását javasoljuk több rétegben.