#### Supralux Monolakk selyemfényű, magasfényű

Leírás

Egykomponensű, selyemfényű parkettalakk

Felületek

Natúr parketta és fa, valamint már lakkozott, felújítandó parketta-és fafelület valamint egyéb beltéri fafelületek (keményfa fajták, fenyőfa) lakkozására szolgál. Natúr fa és korábban lakkozott felületek átvonására is alkalmas.

Tulajdonságok

- gyorsan szárad

- gyermekbútorra is használható

- kopásálló

- ólommentes

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Uretánalkid műgyanta bázisú, oldószeres, levegőn oxidatív úton száradó lakk.

Sűrűség, g/liter:

1000–1100

Kiszerelés:

1 L; 5 L

Hígítás:

Általában nem kell; szükség esetén:

Supralux H-100 szintetikus hígító. Felhasználás hőmérséklete:

0+15 °C és 30 °C között (lakk, munkadarab, légtér)

Száradási idő 20 °C-on:

Fogásszáraz kb. 1 óra, teljes száraz kb. 3 óra

Átfesthető önmagával:

20 °C-on kb. 5 óra múlva

Kiadósság:

Kb. 11-15 m2/ liter rétegenként

Felhordási módok:

ecset, henger, kefe Igénybevétel:

A lakk átkeményedése után (kb. 2 nap) ill. nagy igénybevétel (tornaterem, táncterem) esetén 15 nap múlva.

Fényesség:

selyemfényű

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a lakk felületéről az esetleges bőrréteget és az anyagot alaposan keverjük fel. Lakkozás előtt a felületet elő kell készíteni. Az új parkettának száraznak, portól és szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A korábban már lakkozott, ép vagy legfeljebb kissé kopott lakkréteget egyenletesen csiszoljuk meg. Az erősen kopott lakkréteget gépi csiszolással el kell távolítani. A fáig csiszolt felületet Supralux Tivinil parkettaalapozóval impregnáljuk. Az alapozó réteget teljes száradás után a szálfelhúzás eltüntetésére finom papírral enyhén megcsiszoljuk, majd a felületet alaposan portalanítjuk. A parkettalakk felhordását ecsettel, kefével vagy hengerrel végezhetjük. A lakkot általában nem kell hígítani. Ha szükséges, 5-10% Supralux H-100 szintetikus hígítóval hígítható. Az egyes rétegek felhordása között szobahőmérsékleten 5 óra száradási időt kell biztosítani. Az eszközöket Supralux H-100 hígítóval tisztíthatjuk. A lakkozott felület teljes átkeményedés után (kb. 2 nap múlva) vehető igénybe. Nagyobb igénybevételnek kitett helyeken (tornaterem, táncterem, iskola) legalább 15 napot kell várni.

Javasolt bevonatrendszerek

Új felület:

Felület:

Parketta és natúr fa

Alapozó réteg:

2-3x Supralux Tivinil 2-3 réteg parkettaalapozó

Átvonó réteg:

Supralux Monolakk parkettalakk

Felújító lakkozás:

Átvonó réteg:

1-2x Supralux Monolakk parkettalakk