#### Supralux Gemini Tivinil Parkettalakk

Leírás

Parketta alapozó.

Felületek

A Supralux Gemini parkettalakk alapozója. Natúr, kezeletlen fafelületek, főként parketták alapozására alkalmazható.

Tulajdonságok

Különösen régi parkettáknál csökkenti a fafelület nem kívánatos sötétedését vagy elszíneződését, amit pl. a nem tökéletes csiszolás következtében visszamaradó viasz vagy régi felületelôkezelő anyag maradványa, vasszennyeződés, egyes gombafajták vagy a fa természetes oxidációja okozhat.

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Speciális műgyanta alkoholos oldata.

Sűrűség, g/liter:

1000-1100

Kiszerelés:

1L; 2,5 L

Szín:

színtelen

Felhordási módok:

ecseteléssel, vékony összefüggő rétegben

Hígítás:

nem szükséges

Eszközök tisztítása:

Supralux

Gemini észter hígító

Kiadósság:

kb. 9 m2/liter, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően

Száradási idő:

Száraz:

20 °C-on max. 2 óra

Átfesthető:

2 óra múlva Supralux Gemini parkettalakkal

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint, +5 és +25 °C között, fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat:

I. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A Supralux Tivinil parketta alapozó csak csiszolt, száraz, pormentes és viaszmentes felületre hordható fel. A csiszolás során (pl. a csiszolóeszköz kézi élezésénél) esetleg a felületre került apró fémrészeket el kell távolítani. Használat elôtt az alapozót gondosan fel kell keverni. A felhordása ecseteléssel történhet egy vékony, összefüggő rétegben. Felhordás közbeni sűrűsödés esetén max. 5% Supralux Gemini hígítóval hígítható. A Supralux Tivinil alapozó bevonata kb. 2 óra múlva átvonható Supralux Gemini parkettalakkal. Az alapozási munka befejezése után az ecsetet Supralux Gemini hígítóval kell kimosni. Amennyiben a parkettát bitumenes ragasztóval fektették, a Supralux Tivinil oldószere a bitument oldhatja, ami a parkettán fekete elszíneződést okozhat. Mivel a Supralux Gemini parkettalakk megszáradt bevonatának fénye, simasága, világossága nagymértékben függ a fa előzetes kezelésétôl (pl. beeresztés, gőzölés, korábbi lakkozás), a teljes felület bevonása előtt minden esetben próbaalapozást kell végezni!

Javasolt bevonatrendszerek

Natur fa illetve parketta

Alapozó: Supralux Tivinil

Közbenső réteg:

Supralux Gemini parkettalakk