#### Supralux Matróz Csónaklakk

Leírás

Színtelen fa- és csónaklakk

Felületek

Elsősorban csónakok, de egyéb kül- és beltéri igénybevételnek kitett fafelületek bevonására is alkalmazható.

Tulajdonságok

- gyorsan száradó

- fényes, jó víz- és időjárásállóságú lakk.

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid bázisú, levegőn száradó, oldószer tartalmú lakk.

Sűrűség, g/liter:

900–980

Kiszerelés:

0,75 L; 2,5 L

Felhordási módok:

ecsetelés

Hígítás:

Supralux H–100 szintetikus hígító.

Kiadósság:

7–9 m2/l; függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Fényesség:

magasfényű

Átfesthető:

2 óra után

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat:

Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A lakkozandó fafelületnek száraznak és tisztának (szennyeződés-, viasz- és pormentesnek) kell lennie. Az új, még nem lakkozott felületet Supralux lenolajos fabeeresztő alapozóval kell beereszteni. Korábban már lakkozott felületről, ha a bevonat nagyobb mértékben meghibásodott, először a lakkréteget távolítsuk el, majd a felületet csiszoljuk át! Ecsettel két-három réteg Supralux Matróz csónaklakkot hordjunk fel. Az egyes rétegek felhordása között min. 16 óra száradási időt kell biztosítani. A hígításhoz és az eszközök tisztításához Supralux H-100 hígító használható. Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a lakk felületéről az esetleges bőrréteget és az anyagot alaposan keverjük fel.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem lakkozott, új felületekre:

Alapozó réteg:

Supralux Lenolajos fabeeresztő

Közbenső réteg:

Supralux Matróz csónaklakk

Átvonó réteg:

Supralux Matróz csónaklakk

Korábban már lakkozott felületekre:

Alapozó réteg:

Supralux Matróz csónaklakk

Közbenső réteg:

Supralux Matróz csónaklakk

Átvonó réteg:

Supralux Matróz csónaklakk