#### Supralux Nitrolakk fényes

Leírás

Egykomponensű, magas minőségű fényes bútorlakk

Felhasználási területek

A famegmunkáló- és bútoriparban kis és nagy méretű, natúr vagy pácolt fafelületek (pl. székek, szekrények, lambériák, stb.) védelmére és díszítésére használhatók

Felületek

Beltéri fafelületek

Tulajdonságok

Fafelületen jól tapadó, gyorsan száradó, egykomponensű bútorlakk. A lakk szobahőmérsékleten, vagy 50-60 °C-on, konvekciós szárítóalagútban szárítható. A fényes és matt lakk keverékével selyemfényű bevonat készíthető.

#### Műszaki információk

Felépítés:

alkid-nitrokombinációs, levegőn száradó, oldószeres lakk

Sűrűség, g/liter:

920-1000

#### Gyakorlati információk

Kiszerelés:

1; 2,5; 5; 20 liter

Hígítás:

ecseteléshez max. 20%, szóráshoz max. 45% Supralux H-400 észter vagy Profikolor/Supralux nitro hígító

Száradási idő 20 °C-on:

porszáraz: kb. 20 perc
teljesen száraz: kb. 3 óra

Átfesthető önmagával:

min. 2 óra múlva

Felhordási módok:

Ecsetelés, szórás, (esetleg öntés, mártás)

Kiadósság:

8-12 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Fényesség:

Fényes

Minőségmegőrzési idő:

60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva

Tűzveszélyességi fokozat:

I. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Lakkozás előtt a felületet elő kell készíteni: a bevonandó felületnek simának, egyenletesnek, száraznak, portól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Ha szükséges, csiszolást kell alkalmazni. A lakkot felhasználás előtt alaposan keverjük fel. Hígításhoz és az eszközök tisztításához a Supralux H-400 vagy Profikolor/Supralux nitro hígító használható. A hígítót a felhordási módnak megfelelő mennyiségben kell adagolni. A felhordás a bútoriparban szokásos módon ecseteléssel, szórással, (esetleg mártással, öntéssel) történhet. Az egyes rétegek felhordása között 20 °C-on min. 2 óra száradási időt kell biztosítani. Két-három réteg lakkot hordunk fel. Az első és a közbenső réteget száradás után finom csiszolóvászonnal célszerű megcsiszolni. A száradási idő melegszárítással csökkenthető: 50-60 °C- on a bevonat kb. 30 perc után átvonható. Selyemfényű bevonatot a matt és a fényes lakk különböző arányú keverékével (pl. 1 rész matt lakk + 1 rész fényes lakk) lehet készíteni.

Javasolt bevonatrendszer

Natúr vagy pácolt fa

Alapozó réteg:

Supralux Nitrolakk

Közbenső réteg:

Supralux Nitrolakk

Átvonó réteg:

Supralux Nitrolakk